公司（厂）

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

设备招标邀请书

- 设备详单：

- 1、设备名称：物流架1328*978*1614

2、数量：1

3、用途：吉利后副车架机器人焊接工作站2所需的零件存放处

4、物流架结构形式：

5、物流架整体功能要求：

- 、物流架用于盛放各种焊接用零件。为保证流水化作业持续进行，应确保配送员能轻松将周转箱从物流架后方配送到位。

- 、物流架的外形结构参考以上图片。各个支撑脚全部接触地面，架身不能晃动、倾倒。根据受力情况合理增加加强筋。

- 、承重面采用流利条并排组合。流利条与线棒连接处有一定的阻尼。每根流利条受50KG以下重力不会折弯。

- 、物流架用钢板雕刻或压印“CAFF-乘用车”永久性标识。标识清晰，易于识别，不易脱落。

- 、最大承载： 300Kg。尺寸规格：1328×978×1614。此物流架盛放3个600*400*280的周转箱和12个400*300*170的周转箱。从箱子的布局合理性出发，可以适当对整个物流架的外观尺寸进行微调。

- 、表面处理方式：线棒采用蓝色，其余用蓝色油漆粉刷。

- 、结构坚固，易于拆卸。

- 、物流架侧面应配有折叠式点检板。尺寸规格：400×300

- 1、设备名称：物流架828*368*1614

2、数量：1

3、用途：吉利后副车架机器人焊接工作站2所需的零件存放处

4、物流架结构形式：

5、物流架整体功能要求：

- 、物流架用于盛放小型焊接零件。为保证流水化作业持续进行，应确保配送员能轻松将周转箱从物流架后方配送到位。

- 、物流架的外形结构参考以上图片。各个支撑脚全部接触地面，架身不能晃动、倾倒。根据受力情况合理增加加强筋。

- 、承重面采用流利条并排组合。流利条与线棒连接处有一定的阻尼。每根流利条受50KG以下重力不会折弯。

- 、物流架用钢板雕刻或压印“CAFF-乘用车”永久性标识。标识清晰，易于识别，不易脱落。

- 、最大承载： 150Kg。尺寸规格：828*368*1614此物流架盛放4个400*300*170的周转箱。从箱子的布局合理性出发，可以适当对整个物流架的外观尺寸进行微调。

- 、表面处理方式：线棒采用蓝色，其余用蓝色油漆粉刷。

- 、结构坚固，易于拆卸。

- 、物流架侧面应配有折叠式点检板。尺寸规格：400×300

- 1、设备名称：物流架1128*828*1614

2、数量：7

3、用途：各个工作站所需零件的通用存放处。

4、物流架结构形式：

5、物流架整体功能要求：

- 、物流架用于存放焊接零件。为保证流水化作业持续进行，应确保配送员能轻松将周转箱从物流架后方配送到位。

- 、物流架的外形结构参考以上图片。各个支撑脚全部接触地面，架身不能晃动、倾倒。根据受力情况合理增加加强筋。

- 、承重面采用流利条并排组合。流利条与线棒连接处有一定的阻尼。每根流利条受50KG以下重力不会折弯。

- 、物流架用钢板雕刻或压印“CAFF-乘用车”永久性标识。标识清晰，易于识别，不易脱落。

- 、最大承载： 150Kg。尺寸规格：1128*828*1614 。此物流架盛放2个600*400*280的周转箱和3个400*300*170的周转箱。从箱子的布局合理性出发，可以适当对整个物流架的外观尺寸进行微调。

- 、表面处理方式：线棒采用蓝色，其余用蓝色油漆粉刷。

- 、结构坚固，易于拆卸。

- 、物流架侧面应配有折叠式点检板。尺寸规格：400×300

- 1、设备名称：周转箱600*400*280

2、数量：30

3、周转箱结构形式：

4、周转箱整体功能要求：

- 、周转箱的外形结构参考以上图片。

- 、周转箱正面应配有标签夹。

- 、周转箱压印“CAFF-乘用车”永久性标识。标识清晰，易于识别，不易脱落。

- 、最大承载： 30Kg。尺寸规格：600*400*280

- 、表面处理方式：整个箱体刷为蓝色。其余按标准执行。

- 、周转箱要有一定的韧性，耐老化，耐腐蚀。

- 1、设备名称：周转箱600*400*280（红）

2、数量：10

3、周转箱结构形式：

4、周转箱整体功能要求：

- 、周转箱的外形结构参考以上图片。

- 、周转箱正面应配有标签夹。

- 、周转箱压印“CAFF-乘用车”永久性标识。标识清晰，易于识别，不易脱落。

- 、最大承载： 30Kg。尺寸规格：600*400*280

- 、表面处理方式：整个箱体颜色刷为红色，其余处理按标准执行。

- 、周转箱要有一定的韧性，耐老化，耐腐蚀。

- 1、设备名称：周转箱400*300*170

2、数量：80

3、周转箱结构形式：

4、周转箱整体功能要求：

  - 、周转箱的外形结构参考以上图片。

  - 、周转箱正面应配有标签夹。

  - 、周转箱压印“CAFF-乘用车”永久性标识。标识清晰，易于识别，不易脱落。

  - 、最大承载： 20Kg。尺寸规格：400*300*170

  - 、表面处理方式：整个箱体刷为蓝色。其余按标准执行。

  - 、周转箱要有一定的韧性，耐老化，耐腐蚀。

- 1、设备名称：物流架

2、数量：8

3、物流架结构形式：

4、物流架整体功能要求：

- 、物流架用于盛放一定量的备用零件。

- 、物流架的外形结构参考以上图片。各个支撑脚全部接触地面，架身不能晃动、倾倒。

- 、物流架采用承重、耐变形材料构造。

- 、物流架用侧面钢板雕刻或压印“CAFF-乘用车”永久性标识。标识清晰，易于识别，不易脱落。

- 、最大承载： 500Kg。尺寸规格：1100*1000*740

- 、表面刷蓝色漆。

- 、物流架上半部能折叠放下。

- 、脚轮尺寸为直径：150，轮宽48，总高190。

- 、物流架前后应有挂钩，以便于物流运输。挂钩形状参考图示，前端为可转动挂钩，长度为180；后端为固定挂钩，长度为100。

  - 投标方的资格证明（原则上只接受盛具，物流工装生产制造厂家的投标）

  - 制造单位资质证明（法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件放入标书内），投标时出示原件。

  - 制造单位概况。

  - 制造单位相关质量认证资料。

  - 投标前方案确认，未确认的方案不予接受。

  - 投标事项

    - 制造单位要明确承诺交货期限。

    - 报价要分项明确具体。

    - 盛具，物流工装符合国家标准规范。

    - 制造单位必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

    - 方案确认截止日期2012年3月12日。

    - 投标截止日期2012年 3月15日提交书面文件到审计法律办公室（标书必须密封后加盖骑缝鲜章，标书内报价单必须盖章）。

    - 每个月定期走访客户，与客户沟通盛具的使用状况，及时改善盛具的不良状况。

    - 中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方。

    - 联系方式：

A、技术商讨联系人：赵桢榕  罗再彬 张轶凡

电话：（023）89053830

传真：（023）89053721

Email： CQCAFF@163.COM

B、商务洽谈联系人：郑新智 李诗

电话：（023）89053719

传真：（023）89053719

地址：乘用车事业部

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间。

重庆卡福公司乘用车事业部

# Text boxes

前端

此面上下部分能折叠，下半部应有放标签栏的位置。

此处为标签夹

此处为标签夹

此处为标签夹

转向脚轮

定向脚轮