重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

福田、上依红制动踏板、离合器踏板检具邀标书

- 项目名称：福田、上依红制动踏板、离合器踏板检具邀标书

- 招标方式：

公司内部邀请招标

- 数量  4副

- 招标技术质量要求：

- 该4副检具用于福田/上依红制动踏板、离合器踏板冲压片件检测。

- 各应标厂家应提供加工、检测设备明细清单、月检具生产能力及最近二年主要用户清单；

- 检具的结构：①应优化合理，以便于检查产品的整体形状、轮廓曲线、各个孔的位置及其它重要部位，并且要求准确可靠，操作方便。②检具的大小和质量在保证具有足够的强度和刚性，并能保证检具不变形。③检具结构设计均能保证采取人工检测零件，且操作方便。

- 检具设计间隙值的要求：①根据产品装车要求各部位公差的不同，要求设计不同的间隙值，以保证检测的准确性。②检具测定部位的间隙值、高差值用不褪色的印记在检具上标明。

- 提供检具检测基准书（根据各公司的经验）或方案书；

- 检具主要部分材料要求如下：销、套、支座为45#钢淬火，检具底板厚度不小于20mm，材料为35#或45#，并用30方钢管焊接，快夹机构选用goodhand生产；各个支座板厚增加到10mm以上；

- 检具采用全自动三座标设备检测的厂家在评测时可斟酌加分；

- 检具检测精度需经具有检测资格的第三方计量单位认证；并出具检测报告。

- 检具需有专用盒存放插销并在盒子内对应插销孔贴上标签。检具面板上需要有说明书。

- 在正常的使用频率和良好的保养维护情况下，应保证检具使用寿命达20万次以上。

- 检具验收时需提供设计的电子版图纸（检具设计3D数模型及2D数据，含插销等易损件）2份纸制2D图纸和按2D图进行的检测报告（气泡图）。

- 备品备件和易损件如插销等应有两套。

四、质量保证：

各设备厂家需提供检具和各主要部件的质保期（不低于一年）。提供比标书要求更长的质保期，我们评标时将加分。

五、关于报价：

各检具制造厂家的配置可能不同，请提供各付检具的详细费用组成清单（价格应含17%增值税）；并要求：2012年8月17日前完成检具方案的制定，交卡福审定（如各厂家在接邀标书及数模后，有疑惑的地方，请及时与卡福公司联系），2012年8月20日前将正式的密封报价表交卡福公司纪检监察审计部。

六、付款方式：

我公司付款方式采用3-3-3-1的方式。即合同签订后10天内支付合同总价的30%，预验收合格后支付30%，终验收合格后支付30%，余款（质保金）在终验收合格1年后付清。我公司的付款中不排除有承兑汇票；

七、交货期：

自合同生效之日起  30 天内，完成检具的检测调试并运到CAFF公司现场。

八、投标方的资格证明（原则上只接受检具制造厂家的投标）

  - 制造厂名称、地址、联系方式、成立日期

  - 制造厂概况

  - 资产平衡情况（以2012年为依据）

A、固定资产（万元）：         B、流动资产（万元）：

C、长期债务（万元）：         D、流动债务（万元）：

E、净资产（万元）：

  - 营业执照、组织机构代码证、税务登记证等资质证明复印件

  - 制造厂（公司）的质量认证资料

- 其他

    - 制造厂（公司）要明确承诺交货期限

    - 报价要分项明确具体

    - 交货地点及付款方式

    - 制造厂（公司）对售后服务技术培训等承诺要明确说明

    - 制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

    - 投标截止日期   2012  年  8 月  20  日提交书面文件(密封并加盖骑缝章)至我公司纪检监察审计部收(外地可邮寄)。

    - 中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方

    - 联系方式：

A、技术商讨联系人：张斌  袁铭发   张轶凡

电话：（023）89053715  89053830

传真：（023）89053721

Email：caffcyc@163.com

商务洽谈联系人： 黄小平 熊有刚

电话： 023-89053633

023-89053646

传真： 023-89053721

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司2012年   8月   14日