公司（厂）

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

设备招标邀请书

- 设备名称

1、Z4016台钻（用于长短接头产品）      数量：2台

2、Z5140型  立式钻床(用于主销座产品)   数量：2台

3、2轴多轴头钻床(用于主销座产品)       数量：1台

- 招标方式及地点

1、招标方式：公司内部招标

2、招标地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

三、设备技术质量要求

1、Z4016台钻

1.1、设备最大加工孔径φ16；

1.2、设备具备限位功能；

1.3、其中1台主轴端面到工作台距离加高至500mm，另1台设备为标配；

1.4、设备需配备工作台；

1.5、设备符合GB 6805-1986 台式钻床精度国家标准；

2、Z5140型  立式钻床

2.1、设备最大加工孔径φ40，钢件，硬度：HB229-285;

2.2、设备采用普通机械式进给方式；

2.3、设备具备自动进刀功能；

2.4、设备配防护装置；

2.5、设备满足GB/T9061-2006《金属切削机床通用技术条件》；

2.6、设备符合GB15760-1995《金属切削机床安全防护通用技术条件》；

3、2轴多轴头钻床

3. 1、设备满足加工图要求，3种产品，见附图（1～3）；

3.2、加工内容：加工产品的4个通孔；

3.3、设备具有二个主轴，2个主轴在同一工作台上；

3.4、多轴钻床配备图示三种零件固定式多轴器各1个；

3.5、设备配有3种产品的钻孔夹具；

3.6、夹具采用气动夹紧方式；

3.7、产品一多轴器孔距较小，若不能4孔同时加工，可采用对角线分两组加工；2孔加工后，通过产品旋转实现另两孔加工；

3.8、产品二、产品三需能同时加工4个孔；

3.9、设备进给系统采用数控进给；

3.10、机床具有手动进刀、自动进刀、到达设定进给深度（可调）自动退刀（在进给深度内主轴不停，回位后主轴停止）工作方式；

3.11、机床带有防护装置；

3.12、 机床配备循环冷却系统；

3.13、设备满足GB/T9061-2006《金属切削机床通用技术条件》；

3.14、设备符合GB15760-1995《金属切削机床安全防护通用技术条件》；

四、投标方投标时提供技术资料

1、设备详细的技术性能参数、尺寸明细。

2、 设备关键元器件制造商明细，投标厂家不生产而从其他厂家得到的产品及备件明细表。

关键元器件明细表

| 项目 | 型号/规格 | 制造商 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |
| …… |  |  |

3、设备报价：

3.1 设备总报价：含夹具、税17%、含运费、卸货及安装调试。

3.2 提供设备各部件（外购产品注明品牌），各项费用分项报价明细。

分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 设备/零部件 名称 | 原产地及厂商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

五、签约后提供的资料

1、设备交货后，厂家提供设备最终版设备图纸（电子版和纸质版）：

1.1 系统原理图、线路图、接线图、气液压原理图。

1.2 机床设计图、装配图、夹具图。

厂家承担由图纸资料的准确性造成的后果。

2、免费提供所有培训资料、提供操作维修手册、提供系统和主要零件常见故障说明、建议保养周期和保养方法。

六、投标方的资格证明

1、制造厂名称、地址、联系方式、成立日期、营业执照、法人及委托人证明，质量体系认证证书。

2、制造厂概况，包括提供该系列产品的制造经历、生产能力、在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表。

3、资产平衡情况（以2012年为依据）

（1）固定资产（万元）：         （2）流动资产（万元）：

（3）长期债务（万元）：         （4）流动债务（万元）：

（5）净资产（万元）：

- 其他要求

1、付款方式

本公司要求为：3、3、3、1付款方式。即：30%预付、30%预验收合格支付、30%终验收合格支付、10%为质保金1年到期支付。

2、制造厂（公司）对售后服务、保修期限的等承诺要明确说明。

3、安装调试完成后，在买方现场，卖方人员应对买方人员免费进行技术培训，使买方人员熟练操作。

4、制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

5、投标截止日期2013年 09月5日中午12点前提交书面文件(密封并加盖骑缝章)至我公司纪检审计风控部收（重庆市渝北区金开大道长福西路10号，邮编401122）。

6、中标通知：我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方

7、联系方式：

（1）技术商讨联系人：李珂  周鹏   电话：（023）89053709  传真：（023）89053705           Emil：cqcaffjs @163.com

（2）商务洽谈联系人：黄小平    电话：（023）89053633

传真：（023）89053689

地址：重庆市渝北区经开大道长福西路10号

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2013年08月28日

附：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司招议标的评标标准；

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招议标评标标准

我公司本次所有招议标按以下要求评议标书，公平竞争、择优选择。

- 制造厂（公司）的资质信誉度

- 产品的功能符合性——与招标技术要求的符合性

- 综合性价比

- 用户满意度

- 售后服务

附图1

附图2

附图3