公司（厂）

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招标邀请书

- 项目名称

单头双工位缩管机    数量：1台

- 招标方式及地点

1、招标方式：公司内部招标

2、招标地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号)。

- 设计依据

1、工件名称：杆身（钢件）。

2、产品种类：2种。

3、产品加工图

（1）材料：冷35-GB/T8162

（2）规格，如下表：

| 序号 | 缩管前直径D0 | 缩管前材料厚度t0 | 缩管前长度L0 | 缩管后左端直径D1 | 缩管后左端长度L1 | 缩管后左端半锥角α1 | 缩管后右端直径D2 | 缩管后右端长度L2 | 缩管后右端半锥角α2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52 | 8 | 700～1700 | 39.8 | 92 | 15 | 39.8 | 92 | 15 |
| 2 | 50 | 8 | 300～1900 | 39.8 | 92 | 15 | 39.8 | 92 | 15 |

（3）精度要求：

缩管后直径D1,D2公差为0.4mm，长度L1,L2公差为4mm，半锥角α1，α2公差为5度。

4、工作时间：全年252天，每天两班制，设备开机率85％。

5、每头缩管生产节拍：≤40S

- 设备技术参数及要求

1、最大缩管长度： 120mm.

2、加工工件长度范围:250～2000mm.

3、一次缩管时间:5～7S

4、压紧方式：垂直液压夹紧方式

5、压紧点数：两处。

6、压紧行程：≥85mm

7、系统压力:≥180Pa

8、具备手动和自动功能

（1）手动时将按钮置“手动”，可分别控制夹具1、夹具2、缩管1、模具移动、缩管2的夹紧、松开、进退动作。

（2）自动时将按钮置“自动”，可实现自动夹紧-缩管1-移动-缩管2-返回-松夹。

9、配缩挤冷却系统

10、设备应配备液压油冷却机

11、成形次数控制，自动计数功能

- 提供技术资料及报价

1、 设备生产节拍。

2、设备详细参数：

| 项目 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |
| 设备名称 |  |  |
| 机器外形尺寸 |  | 长×宽×高 |
| 系统压力 |  | Mpa |
| 机床功率 |  | kw |
| 主油缸直径 |  | 内径 |
| 夹紧缸直径 |  | 内径 |
| 缩管能力 |  | 直径×壁厚 |
| 缩管时间 |  | 秒/次 |
| 最大缩管长度 |  |  |
| 加工工件长度范围 |  |  |
| 压紧方式 |  |  |
| 压紧点数 |  |  |
| 压紧行程 |  |  |
| 冷却机 |  | 型号及厂家 |
| 设备主要功能 |  |  |
| 主要外购件明细及厂家 |  |  |
| 其它 |  |  |

六、设备报价及设备交货周期：

1、设备总报价：含夹具、税17%、含运费、卸货及安装调试。

单位：人民币

| 序号 | 设备/零部件 名称 | 原产地及厂商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 缩挤冷却系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 液压油冷却机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主油缸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 夹紧油缸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 换模油缸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外径52粗缩管模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 外径52精缩管模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 外径52压紧模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 外径50粗缩管模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 外径50精缩管模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 外径50压紧模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 主要外购件明细及价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 随机赠送易损件明细及价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、设备交货周期：45天。

七、签约后提供的资料

1、设备交货后，厂家提供设备最终版设备图纸（电子版和纸质版）：

1.1 系统原理图、线路图、接线图、气液压原理图。

1.2 机床设计图、装配图、夹具图。

厂家承担由图纸资料的准确性造成的后果。

2、免费提供使用说明书、提供操作维修手册、提供系统和主要零件常见故障说明、建议保养周期和保养方法。

- 投标方的资格证明（原则上只接受生产制造厂家的投标）

1、制造厂名称、地址、联系方式、成立日期、营业执照、法人及委托人证明，质量体系认证证书。

2、制造厂概况，包括提供该系列产品的制造经历、生产能力、在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表。

3、资产平衡情况（以2012年为依据）

（1）固定资产（万元）：         （2）流动资产（万元）：

（3）长期债务（万元）：         （4）流动债务（万元）：

（5）净资产（万元）：

九、其他要求

1、付款方式：本公司要求为：3、3、3、1付款方式。即：30%预付、30%预验收合格支付、30%终验收合格支付、10%为质保金1年到期支付。

2、制造厂（公司）对售后服务、保修期限的等承诺要明确说明。

3、安装调试完成后，在买方现场，卖方人员应对买方人员免费进行技术培训，使买方人员熟练操作。

4、制造厂（公司）必须对本公司提供的技术资料保密，不得转让给第三者，否则将追究泄密者的法律责任。

5、投标截止日期2013年10月27日前提交书面文件(密封并加盖骑缝章)至我公司纪检审计风控部收（重庆市渝北区金开大道长福西路10号，邮编401122）。

6、中标通知：

我公司对中标单位以书面（也可电话）通知投标方

7、联系方式：

（1）技术商讨联系人：李珂   周鹏

电话：（023）89053709  传真：（023）89053705

Emil：cqcaffjs @163.com

（2）商务洽谈联系人：黄小平

电话：（023）89053633

传真：（023）89053689

地址：重庆市渝北区经开大道长福西路10号

注：凡来我公司洽谈人员请先预约时间

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

二零一三年十月十五日

附：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司招议标的评标标准。

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

招议标评标标准

我公司本次所有招议标按以下要求评议标书，公平竞争、择优选择。

- 制造厂（公司）的资质信誉度

- 产品的功能符合性——与招标技术要求的符合性

- 综合性价比

- 用户满意度

- 售后服务

授 权 委 托 书

委托单位：                          地址：

法定代表人：         职务：         联系电话:

| 受委托人 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 身份证号码 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

兹委托                                          同志与重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（以下简称卡福公司）业务往来中，作为我方业务代表。

代理人的权限为：特别授权、代为本公司与卡福公司业务往来中的合同签订、送货、退货、签收与卡福公司业务往来过程中的相关票据、文书，受委托人在与卡福公司业务往来中的所有行为均代表本公司行为，受委托人签字的所有文书、票据本公司均予以承认。因工作需要委托单位变更受委托人应立即通知卡福公司并重新开据授权委托书, 否则卡福公司概不承认无授权资格的任何人的行为。因此造成的一切经济损失和责任均由本公司承担。

本分托书从       年   月   日至        年    月   日内有效。

委托单位：                 （盖章）

法定代表人：               （盖章）

年      月      日