编号：2014-

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

光纤激光打标机

招标邀请书

二0一四年十月十五日

目录

一、招标项目基本信息

1、招标单位

2、招标项目

3、招标方式

4、招标地址

5、投标截止日期

二、投标人需知

1、投标人资格

2、投标保证金

3、报价要求

4、设备用途和技术质量等要求

5、交货期及交付地点

6、投标文件

三、投标、开标、评标、定标及合同签订

1、投标文件的递交及开标

2、评标

3、定标及合同签订

四、其它要求

一、招标项目基本信息

1、招标单位：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司。

2、招标项目：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤激光打标机 |  | 台 | 1 | 平均功率20W |

3、招标方式：公司内部招标。

4、招标地址：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号。

5、投标截止日期：2014年11月01日17:00。

二、投标人需知

1、投标人资格

1.1、原则上只接受设备生产制造企业的投标。

1.2、投标人必须具备独立法人资格，注册资金不少于人民币50万元整。

1.3、投标人须具有该设备(投标设备)的生产许可证(实行生产许可证制度的设备)、安装许可证(实行安装许可证制度的设备)、配套机电产品的“CCC”证书(实行“CCC”认证的设备)。

1.4、两个以上投标人的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

2、投标保证金

投标人投标前需交纳投标保证金人民币0元到重庆卡福汽车制动转向系统有限公司财务部，纪检审计风控部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人投标文件。未中标单位的投标保证金在开标后七个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金在合同签订完成后七个工作日内无息退还，以转帐支票方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；中标单位自动放弃中标权或者在接中标通知书后五个工作日内不签订合同的不退还保证金。

账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

开户银行：工商银行重庆市分行上清寺支行

账号： 3100 0242 0902 2107 081

3、报价要求

报价一律按包含税金、包装、运输、保险、质保期内备品备件及易损件、专用工具等费用的到岸价。

4、设备用途和技术质量等要求

4.1设备用途

①、用于35、45冷拔钢管（GB/T8162）等金属或金属涂覆后表面打刻标识。

②、钢管外形尺寸及打标部位：

4.2设备技术质量要求

- 金属涂覆后的产品打标内容清晰，不伤工件机体，保证打标部位，漆膜盐雾试验符合试验（QC/T484 TQ6）要求。

- 为防止工件与设备干涉，打标机为分体式，即工作部分与控制部分（工控机）分离。

- 工作台能最小能承受重量35KG产品进行标识；且至少左、右、前三面无遮挡物。

- 打标机操作安全方便，设手动和脚踏两种启动操作方式。

- 打标机工作台适配有螺纹孔或T型槽等易于固定夹具。

- 打标机安装维修方便；易损件易于采购，提供易损件明细、备品备件明细、专用工具明细等。

- 打标机各项性能指标不低于该型号的国家标准；投标人必须提供相关证明材料。

- 打标机详细配置明细，注明生产厂家、产地、型号、价格等。必须包含激光发生器，振镜系统等主要部件。

- 配“图一”所示产品夹具。

- *能够实现纸质条形码（包括一维、二维条形码）扫描直接打刻到产品上。

- 电源：3相380V。

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均输出功率 | 20W |  |
| 2 | 光束质量M2 | ＜3 | * |
| 3 | 打标范围 | ≥100mm×100mm | * |
| 4 | 一次性打标深度 | 0.005 mm～0.2mm | * |
| 5 | 打标速度 | ≥7000mm/s | * |
| 6 | 定位精度 | ≤0.01mm |  |
| 7 | 重复精度 | ≤0.003mm |  |
| 8 | 工作台范围 | ≥400mm×300mm |  |
| 9 | 噪音 | ≤65分贝 |  |
| 10 | 工作环境温度 | -1℃～45℃ |  |
| 11 | 能自动识别或校正高度差 | ≤2mm |  |
| 12 | 工作台离地高度 | 750mm |  |
| 13 | 冷却方式 | 风冷 |  |
| 14 | 整机功率 | 500W |  |
| 15 | 使用环境相对湿度 | ≤80% |  |
| 16 | 空气清洁度 | ISO Class6 | 如需除尘系统请特别说明。 |
| 17 | 电子线路稳定性 | ＞5万小时 |  |
| 18 | 激光器、振镜系统寿命 | ≥10万小时 |  |

- 设备安装位置

总装分厂综合检验台旁，如下图：

4.3、包装

包装必须符合相关国家规定。到货不允许有磕碰、擦伤等现象。

4.4、安装调试、培训

- 供应商负责安装调试采购方公司典型产品的标识。

- 供应商负责对采购方公司员工进行操作、设备保养、故障排除等相关培训。

4.5、质保期、售后服务

- 设备整机保修期1年，控制部分、激光器、振镜系统提供2年保修期；保修期内设备出现故障及机件损坏（人为因素及不可抗力因素除外），供方负责无偿免费修复，所需换件由供方无偿提供（易耗件除外）。

- 保修期后，提供广泛而优惠的技术支持及设备备件的供应。

- 售后服务响应时间：2小时。接到用户报修电话，售后工程师４小时内有明确答复或前往设备现场，2个工作日内排除故障并交付使用。

4.5、验收标准

- 设备配置必须与技术协议中一致。

- 设备安装完毕后试运行30日内无故障。

- 供方完成对购方公司员工进行操作、设备保养、故障排除等相关培训。

注：凡 “*”号的为关键要求，任何一条“*”号条款不满足招标要求将导致废标。

5、交货期及交付地点

5.1、交付期限:自合同签订之日起30天内交付。

5.2、交付地点: 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号)。

6、投标文件

6.1、投标文件格式

6.1.1、投标人应将投标书的技术与商务部分分开描述，正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

6.1.2、封口处需加盖投标人公章，内外层封套均应：

a) 清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；

b) 注明“招标文件”中指明的招标货物的名称和标书编号；

c) 注明“在开标之前不得启封”的字样；

d) 注明投标人名称、地址、联系人和联系电话。

6.2、投标文件的组成

投标文件包括技术与商务两个部分。

6.2.1、商务部分包括(但不限于此)：

a) 汇总报价表和分项报价表(分别见附表1、2)；

b) 设备制造企业概况：包括设备制造企业名称、地址、企业概况、主要负责人和联系人姓名及联系方式、成立日期等；

c) 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、投标设备生产许可证(实行生产许可证制度的设备出具)、安装许可证(实行安装许可证制度的设备出具)、配套机电产品的“CCC”证书(实行“CCC”认证的设备出具) 原件及加盖投标人公章的复印件。原件不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验；

d) 加盖投标人公章的企业法人授权委托书原件、委托人及受托人身份证复印件；

e) 加盖投标人公章的最近三年第三方机构出具的年度审计报告；

f) 设备制造企业有效的不低于ISO9001质量体系认证证书原件及加盖投标人公章的复印件。原件不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验；

g) 设备制造企业生产类似设备或同类设备的业绩：生产年限、生产能力、该设备在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表；

h) 包装、运输方式及交付时间和地点；

i) 质保期满后备件、易损易耗件、专用工具供应保障及价格优惠(见附表3)；

j) 原则上只接受设备生产制造企业的投标，若确因设备生产制造企业只实行委托销售，设备经销商必须提供投标设备制造企业的受权代理证书原件及加盖投标人公章的复印件。原件不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验。

6.2.2、技术部分包括(但不限于此)：

a) 技术工艺方案；

b) 投标设备的详细配置情况、主要的性能参数指标及精度检测的标准、易损件明细、备品备件明细、专用工具明细等；

c) 投标人外购件明细；

d) 质保期、售后服务、技术培训等。

6.3、投标文件有效期：90天。

三、投标、开标、评标、定标及合同签订

1、投标文件的递交及开标

1.1、投标人将密封完整的投标文件在投标截止日期前交重庆卡福汽车制动转向系统有限公司纪检审计风控部(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号卡福公司办公大楼四楼)。

1.2、开标

招标单位按《招标管理办法》的规定开标。

2、评标

2.1、评标小组由物资供应部、纪检审计风控部、财务部、技术中心、生产制造部、设备使用部门及相关专业人员组成。

2.2、对投标文件的初审

2.2.1、资格审查

评标小组将对投标人进行资格审查，审查内容如下：

a) 营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

b) 招标设备的相关许可证；

c) 招标设备的业绩情况；

d) 企业经营管理状况；

e) 企业财务状况；

f) 生产加工能力；

g) 检测设备的状况等。

2.2.2、对投标文件的初审

评标小组将对投标文件进行初审，初审包括审查投标文件完整性和对招标文件的响应程度：

a) 投标文件组成是否齐全，是否提交了投标保证金，文件签署是否合格，是否有计算错误；

b) 投标文件对招标文件的要求是否做出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争；

c) 判断投标文件是否做出了实质性的响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据；

d) 招标单位将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件；

e) 初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

---- 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

---- 如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，应以大写文字为准修正数字；

---- 若投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

2.2.3、有下列情形之一的，其投标为废标：

a) 交付期不满足招标要求的。

b) 付款方式不满足招标要求的；

c) 技术规格、技术标准、包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

d) 评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

e) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

f) 投标人投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的；

g) 在投标文件中对同一投标方案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的；

h) 投标文件没有按照招标文件要求由投标人代表签字、加盖公章的；

i) 投标文件附有招标方不能接受条件的。

2.2.4、投标文件初审合格后方可进入一下评议程序。

2.3、评标

2.3.1、评标小组将对实质上响应招标文件的投标书进行评标，本项目采用综合评分法确定中标候选人。

2.3.2、评标小组在评标时将考虑以下因素：

a) 投标设备的投标价、交货期、付款方式等商务条件；

b) 投标设备的性能参数、质量及制造工艺水平；

c) 投标设备的运营成本、寿命及备件供应和备件价格；

d) 投标设备的安装、调试、培训、维修等售后服务；

e) 投标人的资信及财务状况；

f) 其他认为有必要考虑的因素。

3、定标及合同签订

3.1、评标小组按上条所列各项因素综合评价每份投标文件，确定中标优选方案。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

3.2、招标单位对中标单位以书面形式进行通知。

3.3、中标单位凭中标通知书，在五个工作日内到重庆卡福汽车制动转向系统有限公司签订商务合同及技术协议等，逾期未完善上述手续则视为自动放弃，且不退还保证金。

四、其他要求

1、付款方式

按合同金额：预付30%，预验收合格支付30%，终验收合格支付30%，终验收合格签字之日起1年为质保期，在此期间无质量问题，质保期满后一个月内支付质保金10%。

2、发票为17%增值税发票。

3、《光纤激光打标机设备技术要求》中规定设备交付时需要交付的技术资料一式三份。

4、投标人必须对招标单位提供的技术资料保密，不得转让给第三方，否则将追究泄密者的法律责任。

5、凡来招标单位现场洽谈请先预约时间。

6、本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com

7、联系方式：

7.1、技术商讨联系人： 曾智勇、陈恩华

电话：023-89053709  023-89053706  传真：023-89053705 E-mail：caffsysj@163.com

7.2、商务洽谈联系人：黄小平 李军

电话：023-89053633    传真：023-89053689    E-mail：cqcaffwgb@163.com

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2014年10月14日

| 编制（日期） | 审核（日期） | 会签（日期） | 批准（日期） |
| --- | --- | --- | --- |

附表1、

设备汇总报价表

币种：人民币

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价一律按包含税金、包装、运输、保险、质保期内备品备件及易损件、专用工具等费用的到岸价

投标人：(单位全称)(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期：     年    月    日

附表2、

设备分项报价表

币种：人民币

| 序号 | 设备/零部件名称 | 原产地及厂商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①表中应分项列明设备各部件及部件总成的报价，包含税金、包装、运输、保险等费用；

②报价表包括专用工具、质保期内的备品备件及易损件；

③投标人选用的元器件应为国内知名品牌；

④招标要求的进口元器件必须按规定采用和填报；

⑤表中的总价、合计金额等应与《设备汇总报价表》一致。

投标人：(单位全称)(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期：     年    月    日

附表3、

质保期满后备件、易损易耗件及专用工具报价清单

币种：人民币

| 序号 | 设备名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: ①本表所列为投标设备质保期满后所需的备件、易损易耗件及专用工具，投标方应提供优惠供应价格；

②本表所列价格不计入投标总价。

投标人：(单位全称)(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期：     年    月    日

# Text boxes

图一