设备招标邀请书

一、招标设备的名称、数量：

- CO2焊机3台

二、招标方式

公司内部招议标

三、主要性能、技术质量要求：

- 总的技术要求

1.1、使用的现场环境要求

供电系统波动范围：380V（+10%— -15%），频率50Hz

环境温度：0—45℃

相对湿度：≤85％

1.2、焊机要求

Co2焊机：逆变式；焊接电流稳定熔滴过渡均匀，飞溅小；含短路保护，过热保护过电压保护等多种保护功能；该焊机采用分体式，利于较远距离焊接；额定电流范围300-350A；配备送丝轮；应适用于0.8，1.0，1.2三种焊丝；适用于碳钢，低合金钢的焊接；带气体加热流量计；要求高的绝缘性能，保证操作者的安全。

1.2、气源要求

CO2焊机保护气体：采用氩气加二氧化碳保护气体或纯二氧化碳；

1.3、培训

中标公司需对我（卡福）公司人员进行带气体加热流量计；设备操作培训及带气体加热流量计；设备维护保养方面培训，至我方人员能熟练操作和正常维护保养该设备。

1.6、验收标准

验收分为两个阶段进行：

1.6.1、预验收标准

验收地：中标公司

验收标准：a.全部设备完整全新，符合技术协议的要求；

b.各种设备参数符合技术协议的要求。

*1.6.2、终验收标准

验收地：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司焊接现场；

验收标准：a.设备完整全新，符合技术协议的有关条款；

b.连续使用1个月过程中焊接参数稳定；

1.7、技术资料

供方承诺提供齐全完整的技术资料及技术图纸二份,电子文档一份。包括：

设备使用说明书、产品合格证、备件及易损件清单、电气原理图、主机电气接线图等使用和维修相关资料。

四、质量保证：

各设备厂家需提供整机和各主要部件的质保期（不低于一年）。提供比标书要求更长的质保期，我们评标时将加分。

五、关于报价：

各设备生产厂家的配置可能不同，请提供详细配置分项报价。提供比标书要求更优良的配置而价格更优惠，我们评标时将加分。

*六、付款方式：

30%（签合同），40%（预验收），20%（终验收），10%（质保金一年）

七、交货期：

自合同生效之日起15天内，设备到CAFF现场。

八、投标方的资格证明（原则上只接受设备生产制造厂家的投标）

  - 制造厂名称、地址、联系方式、成立日期

  - 制造厂概况

  - 主要负责人姓名、联系电话、e-mail：

  - 制造厂（公司）的质量认证资料

投标方应提供类似产品设备的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表；提供设备的详细配置情况，易损件明细，当年备品明细，主要的性能参数指标及检测的标准。

  - 还应提供以下资料：

      - 投标方不生产而从其他生产厂（公司）购买的主要零部件明细表

      - 该设备（投资设备）的详细配置情况，主要的性能参数指标及检测的标准。

九、其他

1、投标方在标书上提供的虚假技术参数，在评标中发现将取消其投标资格，中标后在设备验收及使用中发现，发标方将退货并向投标方索赔由此产生的一切费用。

2、报价要分项、明确、具体

3、交货地点及付款方式

4、制造厂（公司）对售后服务技术培训等的承诺要明确说明

5、标截止日期：2014年 11月05日上午12时提交书面文件(可传真)及电子版资料；

9、中标通知：我公司对中标单位以书面形式（也可电话）通知投标方；

10、联系方式：

A、技术商讨联系人：

技术中心：袁铭发

电话：023-89053715    传真： 023-89053705

e-mail： caffcyc@163.com

地址：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司技术中心

B、商务洽谈联系人：

物资供应部 ：熊有刚  黄小平

电话： 023-89053633    传真： 023-89053689

地址：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

网址：http：//www.cqcaff.com

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（CAFF）

2014年 10 月 13 日