重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（CAFF）

招 标 文 件

招 标 编 号：

招标项目名称：设备委外维修

编制:  张林

校核:  靖波

批准:  罗玉红

招标人：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2015年4月15日

1、投标邀请

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(以下简称重庆卡福公司)对630吨油压机设备维修工程进行公司内部公开招标。

1.1 招标内容：设备维修（2台）。

1.2 招标文件发放时间（电子版）： 2015年4月16日

1.3答疑时间：2015年4月16日至22日           地点：装备制造部

1.4 投标截止时间：2015年4月27日17：00（北京时间）。

1.5 投标地点：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号，重庆卡福公司纪检审计风控部办公室。

1.6 开标时间：2015年4月28日。

1.7 开标地点：重庆卡福公司办公地点内。

1.8 联系方式：

技术商讨联系人：

重庆卡福公司装备制造部：张林

电话：023-89053686     传真： 023-89053689

商务洽谈联系人：

纪检审计风控部联系人：张旭

电话： 023-89053621                传真： 023-89053689

2、招标要求：

2.1 标的物：设备维修

2.1.1 设备参数：

- 设备名称：单动薄板冲压液压机；

- 型号规格：YJ27-630  630T；

- 设备生产厂家：重庆江东机械有限责任公司；

- 设备生产日期：2011年10月。

2.1.2 修理要求：

- 主缸、顶出缸、平衡缸更换密封圈；

- 主缸活塞杆修复；

- 设备水平调整；

- 检查设备漏油，并修复；

- 检查设备各连接螺栓并紧固、更换；

- 清洁、规范线路，固定液压油管。

2.2 交货地点：重庆卡福公司内指定地点。

*2.3 付款方式和条件：合同生效后预付50％，终验收合格并开出符合国税（17%）的增值税发票后付 40％，剩余10％作质保金，质保期满且不存在质量问题一次付清。

2.4 质量保证及服务：

*2.4.1质量保证期为终验收合格、双方签字之日起6个月。

*2.4.2 重要部件的质量保证期为终验收合格、双方签字之日起12个月。若质保期更长，评标时可考虑按该项次上限打分。

2.4.3质量保证期内，接到用户故障信息后，当天响应，在需要的情况下24小时内到达用户现场，并在48小时内排除故障（不可抗拒因素除外），产生的费用全部由维修方承担（使用方责任除外）；质量保证期外，维修方接到故障通知后应在48小时内为用户提供服务。

*2.5 完工期为：按合同约定。

2.6 违约赔偿：

2.6.1 除不可抗力外，由于维修方自身原因造成完工期延后，违约金按照合同总价1‰/天的标准扣除。

2.6.2 卖方未按合同规定向买方提供现场服务，违约金按照合同总价0.5‰/天的标准扣除，直到提供现场服务时为止。

2.6.3 质保期内，维修质量经双方共同鉴定不符合质量要求，由维修方承担全部责任和费用，由此给使用方造成的损失全部由维修方承担。

2.6.4 维修方违约产生的违约金从应付货款中扣除，维修方支付违约金并不解除其继续履行合同的义务。若维修方支付违约金不能完全由应付货款支付的，买方保留其它方法追讨的权利。

3、投标方资格

*3.1 投标方应是具有独立法人资格，其营业范围与本招标项目相适应。

3.2两个以上投标方的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

4、投标要求

4.1 投标人投标前需交纳投标保证金1000元。投标保证金以银行转帐支票或电汇方式(不接受现金)交到重庆卡福公司财务部，纪检审计风控部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人投标文件。未中标单位的投标保证金在开标后十五个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金在合同签订完成后七个工作日内无息退还，以转帐支票或电汇方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；投标后，评标结果出来前撤标的不退还保证金；中标单位自动放弃中标权或者在接中标通知书后五个工作日内不签订合同的不退还保证金。

账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

开户银行：工商银行重庆市分行上清寺支行

账号： 3100 0242 0902 2107 081

4.2 投标文件要求

4.2.1 投标文件包括技术标、商务标、价格标三部分，三部分分开密封并在封口处盖骑缝公章。技术标和商务标各五份、价格标三份，每份均有授权代表签字并盖有投标单位公章。标书封面上标明“正本”、“副本”字样。各部分标书只有一份正本，其余为副本。当出现正本与副本内容不一致，以正本为准。

4.2.2 所有标书装在一个外层信封或包装中并在封口处加盖投标单位公章。内外层封套均应清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；注明“招标文件”中指明的招标货物的名称和标书编号； 注明“在开标之前不得启封”的字样； 注明投标单位名称、地址、联系人和联系电话。

4.2.3 投标方在投标文件中应提供但不局限于下述资料：

4.2.3.1 技术标包含的资料：

● 维修人员数量，技术等级证书（复印件）；

● 投标单位主要用于维修的设备明细表；

● 配合维修协作单位。

4.2.3.2 商务标包含的资料：

● 营业执照（复印件）；

● 法人代表身份证（复印件）；

● 法人授权委托书（原件）；

● 委托代理人身份证（复印件）；

● 投标方基本情况一览表（格式见附表一）；

4.2.3.3 价格标包含的资料：

● 设备维修原件费、人工费、总价。

5、投标报价要求：

5.1 投标价货币类别：人民币。

5.2 投标报价为：设备维修全部相关费用。

5.3 相关费用包括但不局限于以下费用：设计费、包装费、运费、装卸费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、安装费、调试费、检验、验收费17%的增值税等。

6、开标和评标

6.1 投标文件的初审：包括投标文件密封、盖章等情况是否符合要求，有效签署、有效期、投标保证金的金额及有效期，资格证明文件等是否齐备，是否有重大偏差的情形等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。

6.2 开标和评标顺序：

先开商务标，商务标符合条件的再开技术标，技术标符合条件的最后再开价格标。

6.3 投标文件与招标文件中的条款有偏离时的评审办法：

6.3.1 招标文件（技术、商务两部分）中标注“*”号的条款投标方必须满足，任何一条“*”号条款不满足招标方的要求将导致废标。

6.3.2 有下列情形之一的，其投标为废标：

6.3.2.1 评标组发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

6.3.2.2投标方资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

6.3.2.3 评标组发现投标方的报价明显低于成本价，可能导致降低维修性能、质量和使用寿命的，应当要求该投标方作出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标组认定该投标方以低于成本报价竞标的。

6.3.2.4 投标方投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

6.3.2.5 在投标文件中有对同一投标方案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的。

6.3.2.6 投标方的投标出现重大偏差情形之一的。

6.3.3 下列情况之一者属于重大偏差：

6.3.3.1 未按照招标文件要求提供有效的投标保证金；

6.3.3.2 没有按照招标文件要求由投标方授权代表签字、加盖公章；

6.3.3.3投标附有招标人不能接受的条件。

6.3.4评分细则

本项目评标采用综合评估法，具体的评标细则如下：

总分100分，其中：技术质量50分；投标总价40分；商务部分10分

6.3.4.1 投标总价分计算方法(共40分)

● 评标基准价及分值

经评标组评审，取所有有效的投标报价中，去掉一个最高价、去掉一个最低价的算术平均值为评标基准价（有效投标单位不足5家时，则不去掉最高价、最低价）。评标基准价对应价格分值为：32分。

● 各投标方投标价格分的计算

各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%扣1分；每低于评标基准价1%内加0.5分。按内插法计算，加分不超过8分，减分值不超过12分。

      - 技术质量评价因素(共50分)

● 维修人员技术等级结构合理；                            20分

● 有元件修复、加工能力；                                10分

● 修理协作单位合理；                                     5分

● 有成功合作案例；                                       5分

● 到现场的及时性。                                      10分

6.3.4.3商务评价因素（共10分）

投标方可以提出优于招标文件要求的商务条款。

● 付款方式；                                              5分

● 质保期；                                                5分

评标组成员采取记名制独立评分，取去掉最高、最低评分后所有评分的算术平均值计入总分中。评分结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

7、授予合同

7.1 合格中标方的条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，综合得分最高。

7.2 合同授予标准：

7.2.1评标组向公司推荐综合得分排序前三名的投标方作为中标候选人，确定综合得分第一名和第二名的中标候选人为中标方。若第二名投标方的最高综合得分相同时，以报价较低的优先；报价相同时，以技术质量得分较高的优先。

7.2.2 评标结果在重庆卡福公司网站上公示，网址：www.cqcaff.com，公示期为三个工作日，如投标方对评标结果有异议，可向重庆卡福公司上级主管单位—重庆机电股份有限公司提出。

7.2.3 招标单位对中标单位以书面形式进行通知。中标方应在接到中标通知书五个工作日内，与公司签订合同及相关协议书。如中标方未能在规定的期限内签订合同及相关协议书，将被取消中标资格，合同将授予得分排名第三的中标候选人，以此类推。

7.3 合同保证金：

中标方在签定合同时需提供总金额0.1万元的合同保证金。在合同终止和维修设备质保期到期后10个工作日内无息退还。

8、其他要求

8.1 投标人必须对招标单位提供的技术资料保密，不得转让给第三方，否则将追究泄密者的法律责任。

8.2 凡来招标单位现场洽谈请先预约时间。

8.3 本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com

附表一、

投标方基本情况一览表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 代理人及电话 |  |
| 企业简介 | (可附页) | 优势特长 |  |
| 单位 概况 | 职工人数 |  | 生产工人 |  | 去年主要 经济指标 | 工业总产值 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 自有资金 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 |  | 银行贷款 |  |  | 实现利润 |  |
|  |  | 净值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区占地面积 |  |  |  |  |
| 产品种类及用户情况 |  |

附表二、

开标一览表

招标编号：

投标方名称：

单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费用 |  |  |
| 2 | 制造费用 |  |  |
| 3 | 运输及装卸 |  |  |
| 4 | 安装调试 |  |  |
| 5 | 培训及现场服务 |  |  |
| 6 | 税费（17%） |  |  |
| 7 | 利润 |  |  |
| 8 | 保险费 |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |
|  | 优惠条款 |  |  |