CAFF公司冲压车间主要冲压设备技术参数表

Main Data For Press Machine Of CAFF Company’s Stamping Shop

JD31-800T冲床 Mechanical press

1、数量： 1台

2、生产厂家：济南第二机床厂

3、主要技术参数：Main technical specification

| 序号No. | 项目 Items | 参数 data | 单位unit | 备 注 remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称压力Nominal Capacity | 8000 | KN |  |
| 2 | 公称压力行程Nominal Capacity Stroke | 13 | mm |  |
| 3 | 滑块行程长度Stroke of Slide | 500 | mm |  |
| 4 | 滑块行程次数Strokes per minutes | 10 | Time/min |  |
| 5 | 最大装模高度Max. Die height | 700 | mm |  |
| 6 | 装模高度调整量Die Height adjustment | 315 | mm |  |
| 7 | 导轨间距离Distance between Gibs | 1680 | mm |  |
| 8 | 工作台板厚度Bolster Thickness | 200 | mm |  |
| 9 | 工作台板尺寸 Bolster Size | 左右L-R | 1535/1900 | mm | 1535指两接油盘之间有效尺寸，设计时应按1535mm |
|  |  | 前后F-B | 1600 | mm |  |
| 10 | 滑块底面尺寸（前后）Bottom Size of Slide(F-B) | 1500 | mm |  |
| 11 | 滑块打料行程Stroke of Slide Knock-Out | 120 | mm |  |
| 12 | 离合器气压Clutch pressure | 4.5×105 | Pa |  |
| 13 | 平衡器气压balancer pressure | 5×105 | Pa | 无模具时 |
| 14 | 主电机Main motor | 功率power | 75 | KW |  |
|  |  | 转速rotate speed | 1500 | r/min | 同步转速 |
| 15 | 装模高度调整电机 Motor for Die Height adjustment | 功率power | 4.5 | KW |  |
|  |  | 转速rotate speed | 1500 | r/min | 同步转速 |
| 16 | 润滑泵电机lubricate pump motor | 功率power | 0.75 | KW |  |
|  |  | 转速rotate speed | 1500 | r/min | 同步转速 |
| 17 | 气 垫 Air Cushion | 顶出力Ejecting | 180 | KN | 控制气压4.5×105Pa |
|  |  | 压紧力Clamping | 1250 | KN | 控制气压3.3×105Pa |
|  |  | 行程Stroke | 250 | mm |  |
| 18 | 压力机地面以上高度Height above Floor | 8256 | mm |  |
| 19 | 压力机地面以上 部分的平面尺寸Size abve Floor | 左右L -R | 4330 | mm |  |
|  |  | 前后F-B | 3250 | mm |  |
| 20 | 压力机总重量Total Weight | 117.5 | ton | 不计基础件重量 |
| 21 | 连续行程工作时 continue stroke | 一次行程允许功 | 230000 | 焦耳 |  |
|  |  | 滑块行程次数Strokes per minutes | 9 | time/min |  |
| 22 | 单次行程工作时 single stroke | 一次行程允许功 | 460000 | 焦耳 |  |
|  |  | 滑块行程次数Strokes per minutes | 5 | time/min |  |

YH27-500CI 拉伸液压机 hydraulic Drawing press

1、数量：2台

2、生产厂家：合肥锻压机床股份有限公司

3、主要技术参数：Main technical specification

| 序号No. | 项 目 Items | 参数data | 单位unit | 备注remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称力Nominal Capacity | 5000 | KN |  |
| 2 | 回程力Return pressure | 1000 | KN |  |
| 3 | 液压垫力Cushion pressure | 1000 | KN |  |
| 4 | 打料力Knock-Out pressure | 200 | KN |  |
| 5 | 液体最大工作压力Max hydraulic working pressure | 25 | Mpa |  |
| 6 | 开口高度daylight | 1450 | mm |  |
| 7 | 滑块行程Stroke of Slide | 900 |  |  |
| 8 | 最小装模高度 Min. Die Height | 550 |  |  |
| 9 | 液压垫行程Stroke of Cushion | 300 |  |  |
| 10 | 打料行程 Stroke of Slide Knock-Out | 200 |  |  |
| 11 | 滑块速度 speed of Slide | 空程下行Dscent | 280 | mm /s |  |
|  |  | 压制Pressing | 10～16 |  |  |
|  |  | 回程Return | 75.6 |  |  |
| 12 | 液压垫速度 Speed of Cushion | 上升Ascent | 70 | mm /s |  |
|  |  | 退回Return | 130 |  |  |
| 13 | 工作台尺寸 Table area | 左右L-R | 1400 | mm |  |
|  |  | 前后F-B | 1400 |  |  |
| 14 | 液压垫尺寸 Cushion area | 左右L-R | 920 | mm |  |
|  |  | 前后F-B | 900 |  |  |
| 15 | 机器外形尺寸Outline Dimension | 左右L-R | 5030 | mm |  |
|  |  | 前后F-B | 1800 |  |  |
|  |  | 总高Total height | 地上5370 地下2100 |  |  |
| 16 | 油箱容积Capacity of Oil box | 1800 | L |  |
| 17 | 总重Total weight | 31 | Ton |  |
| 18 | 电机功率Motor power | 60 | KW |  |
| 19 | 占地面积（左右×前后） Floor Space Required(L-R×F-B) | 2700×2500 | mm |  |