废气、废水排放连续监测系统

招标文件

招标人： 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

二零一八年十二月

# 第一章　投标须知及投标须知前附表

# 1.投标须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 废气、废水排放连续监测系统项目 |
| 2 | 建设地点 | 重庆市两江新区长福西路10号 |
| 3 | 建设单位 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 |
| 4 | 招标方式 | 内部公开招标 |
| 5 | 招标范围 | 招标文件含所含内容 |
| 6 | 投标限价 | 人民币75万元 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 投标有效期 | 为5个日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 投标保证金额 | 人民币15000元 |
| 10 | 招标文件的发放 | 地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 时间：2018年12月28日 |
| 11 | 现场踏勘时间 | 地点： 由投标人自行前往。 时间：2018年12月28日至2019年1月2日 |
| 12 | 答疑时间安排 | 地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 答疑时间：2019年1月2日 |
| 13 | 投标文件 递交截止时间 | 地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司党群纪审人力部 时间：2019年1月3日10:00 |
| 14 | 开标会 | 地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司党群纪审人力部 时间：2019年1月3日14:00 |
| 15 | 招标文件工本费 | 人民币300元 |

# 2.招标范围

招标范围：废气、废水在线监测系统工程及相关技术服务等。

# 3.前附表

| 项号 | 编 例 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：废气、废水排放连续监测系统项目 |
| 2 | 投标单位资格要求： 1、具备独立法人资格，注册资金1000万元及以上的企业；不接受代理商投标。 2、购买招标文件； 3、在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为； 4、遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律、法规和规定。 |
| 5 | 投标保证金：人民币15000元 投标保证金以银行转帐支票或电汇方式(不接受现金)交到重庆卡福公司财务部，党群纪审人力部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人投标文件。未中标单位的保证金在开标后十五个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金在合同签订完成后两个月内无息退还，以转帐支票或电汇方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；投标后，评标结果出来前撤标的不退还保证金；中标单位自动放弃中标权或者在接中标通知后五个工作日内不签订合同的不退还保证金。 账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 开户银行：中国银行金渝大道支行（中国银行两江支行） 账号：1130 1253 1569 |
| 6 | 投标有效期：开标之日起15天。 |
| 7 | 招标文件发售时间：2018年12月28日，每份工本费人民币300元。 招标文件发售地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 标书费以银行转帐支票或电汇方式(不接受现金)交到重庆卡福公司财务部 账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 开户银行：中国银行金渝大道支行（中国银行两江支行） 账号：1130 1253 1569 |
| 8 | 招标文件询疑：投标人对招标文件有疑问，如发现招标文件及其评标办法中存在 含糊不清、互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请 以传真或书面的形式送达招标机构。 |
| 9 | 招标文件答疑会：招标方不组织答疑会。 |
| 10 | 投标文件份数：正本一份，副本一份 |
| 11 | 投标文件递交至：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司党群纪审人力部； 投标截止日期：2019年1月3日10:00 |
| 12 | 开标时间：2019年1月3日14:00 开标地点：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司党群纪审人力部 |
| 15 | 中标结果公示：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站 |
| 16 | 公示期满后，如无有效质疑和投诉，向中标人发出中标通知书。 |

# 4.投标文件

4.1投标文件的组成

4.1.1投标文件由三部分组成。具体内容如下：

（一）、商务文件

- 投标人法定代表人授权书；

- 企业法人营业执照（副本复印件）；

- 合同总价；

- 分项报价的详细清单；

- 企业简介 (包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等)；

- 设备制造商的授权委托书（投标人为代理商时需提供）；

- 生产许可证、环保认证及检测报告等有关鉴定材料；

- 质量保证体系及其质量认证证明；

- 废气、废水在线监测系统业绩情况（提供合同复印件）；

- 其它文件和资料；

- 所有资料均需加盖鲜章。

（二）、技术文件

- 产品的主要技术参数、技术原理、功能的详细描述；

- 供货清单表（包含名称、型号、品牌、产地、数量等项目）；

- 随机特殊工具及检测设备清单、易损件和备品备件清单；

- 产品制造、安装、验收标准；

- 对业主技术人员的培训计划及培训方式；

- 售后服务保证；

- 备品备件清单及更换周期、大概费用明细；

- 投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）、价格文件

a．按附件三执行。

4.2投标文件的编制

4.2.1一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的要求编制投标文件。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

4.2.2投标文件的语言

投标人的投标文件必须使用中文编写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

度量衡采用国际单位制或国家选定的法定计量单位。

4.2.3 投标人建议

投标人可以提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案。同时应说明对技术条件、价格、制造质量、工期等方面的影响。

4.2.4投标文件的份数和签署

4.2.4.1投标文件一式三份（一正两副）。

4.3投标报价

4.3.1 投标报价在投标有效期内固定不变。

4.3.2若数字表示和文字表示的金额之间有差异，则以文字表示金额为准，并对数字作相应的校正。

4.3.3 投标人必须按照《技术规范和附件》中指定的每种仪表设备的多个品牌，选其中之一品牌报价。

4.3.4 条款中选中的品牌以外、指定的仪表设备品牌以内。此分项报价不计入投标价，只作为招标人进行仪表设备品牌调整时的参考。

4.3.5 凡进口仪表设备要求有分项报价及相关关税等税费分别列出，并提供报关单复印件（加盖投标人公章）。

4.4投标文件的递交

4.4.1投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称、地址、“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封上应加盖投标人公章。

4.4.2投标截止日期

投标文件应于投标截止日期以前送达开标现场。一切迟到的投标文件都将被拒绝。

4.4.3投标文件的补充，修改和撤回

4.4.3.1投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

4.4.3.2投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件。

4.5无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

4.5.1无投标人法定代表人授权书的投标人；

4.5.2投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字；

4.5.3在投标文件中两个以上的报价，且未明确哪个报价有效；

4.5.4未缴纳投标保证金及标书费；

4.5.5其它不符合招标文件要求的投标。

# 5.资格审查

5.1招标单位对投标人的资格进行审查。资格审查在发标以前进行预审，在评标阶段进行复审。

5.2资格审查主要审查投标人是否具备完全履行合同的能力，是否具备前附表中投标单位资格要求的资质。

# 6.开标

6.1开标时间： 2019年1月3日14:00

开标地点： 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司党群纪审人力部

6.2开标由重庆卡福汽车制动转向系统有限公司评标小组成员及纪委相关人员参加。

# 7.评标

7.1 评标对象和依据

评标对象为投标文件（及其有效的补充文件）；评标的依据为招标文件（及其有效的补充文件）；评标具体做法按照《中华人民共和国招投标法》进行。

7.2评标程序

7.2.1 阅读标书，整理资料

评标小组各专业组分别阅读标书，整理资料。对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。

7.2.2 投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容，要求投标人澄清，澄清问题一般以电话的形式进行。由投标人澄清招标人提出的需要澄清的问题，形成投标文件的有效补充。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

7.2.3 初评

评标小组对所有投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏离，以确定其是否为有效的投标文件。

7.2.4 详评

标书的详细评议，包括商务部分、技术部分、价格部分。

# 8.定标

评标小组根据技术、商务、价格综合排序和对投标人资格复审的情况，提出评标排序意见，报公司领导确定预中标单位。

# 9.授予合同

中标人在接到预中标通知后，必须在规定的时间内，准时派授权代表携带履约保证金到指定地点按招标文件规定的合同条款和格式与项目法人草签合同。合同价格不得与预中标状态有任何改变。经招标方公司领导核准所签合同符合预中标状态后，招标方向中标人发出《中标通知书》并书面通知。

# 10.纪律与保密

10.1从投标截止日期到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与上述工作无关的单位和个人。

10.2参与评标的人员应严格遵守国家有关保密法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

10.3投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

10.4投标人不得串通作弊，哄抬标价。

10.5投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。

10.6投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标。

10.7投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

# 第二章　技术规范书

# 1 范围

# 1.1总则

1.1.1本规范书是针对重庆卡福汽车制动转向系统有限公司废气、废水排放连续监测系统项目提出的技术方面和有关方面要求。

1.1.2本规范书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标人应提供符合本协议和有关工业标准要求的代表当今技术的设备，所有提供的设备应有二年废气、废水排放在线监测系统装置安装中使用的成熟经验，不能使用试验性的组件及装置，所提供的监测系统应获得国家环保部门认证。

1.1.3如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的产品满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.1.4 投标人提供的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制（SI）。所有文件、图纸及相互通讯，均使用中文。如果个别资料为英文版，必须征得招标人的同意方可提出，应同时附中文说明,并以中文为准。不论在合同谈判还是签约后的工程建设期间，中文都是主要的工作语言。

1.1.5 投标人保证产品的先进性、可靠性和完整性。

1.1.6 投标人提供的产品已经获得中国国家技术监督局计量产品认可和国家环保总局的环保产品认定。

1.1.7 投标人提供的产品是按工业型仪器标准生产的，同时又符合环保型仪器标准，对废气、废水的监测有非常好的适应性和可靠性。

1.1.8 投标人将严格执行招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。

# 1.2 设计参数

1.2.1 废气、废水排放连续监测系统

喷漆生产线1线排放烟囱：SO2、NOX、O2、颗粒物、温压流、湿度。

废水处理站废水总排放口：pH、化学需氧量、氨氮、流量。

安装数量：各1套

信号输送到招标人监控系统并与重庆市环境监测在线平台联网。

投标人应提供满足本协议要求所必须的硬件、软件、校准气和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：

1.2.1.1按本协议的要求，提供必需的安装详图（包括测点布置、平台等）和相关资料。

1.2.1.2提供安装指导和调试服务，直到所提供废气、废水分析仪能达到全部功能要求。

1.2.1.3提供构成连续监测系统所必需的全部硬件、机柜、内部连接预制电缆等。

1.2.1.4根据本规范书的要求，提供安装详图并进行现场安装指导。

1.2.1.5负责培训招标人的运行和维护的工程技术人员，并使这些培训人员能熟练地操作、维护和调试。

1.2.1.6为达到上述供货范围，应与其它设备相协调，并负责相关的接口工作。

1.2.2招标人的工作范围

招标人将提供下列设备和服务：提供有关的烟道布置图、废水管道布置图。

1.2.3 分界点：

1）电缆：连接电缆两头的设备为乙方供货，则该电缆就由乙方设计、供货和接线。与甲方相连的设备，其分界点在机柜的端子排上；

2）气源：甲方为每个分析小房提供一路气源，分界点在分析小房入口；

3）分析小房内的布置、电缆及气源的敷设由乙方负责。

# 2 规范和标准

本协议中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以招标人最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如投标人使用本规范以外的规范和标准，将征得招标人同意。

遵循中国现行的国家标准和规范：

  - HJ 75-2017       《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》

  - HJ 76-2017       《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》

  - GB/T16157-1996  《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

  - HJ/T 353-2007    《水污染源在线监测系统安装技术规范》

  - HJ/T 354-2007    《水污染源在线监测系统验收技术规范》

  - HJ/T 355-2007    《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》

  - HJ/T 356-2007    《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》

  - HJ/T 378-2007    《污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法》

  - HJ 212-2017      《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》

  - T/CAEPI 11-2017  《固定污染源自动监控（监测）系统现场段建设技术规范》

  - DB 50/660-2016   《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》

  - GB8978-1996     《污水综合排放标准》

# 3 技术参数

- 废气测量参数： SO2、NOX、O2、颗粒物、温度、压力、流量、湿度

废水测量参数：pH、化学需氧量、氨氮、流量

- 安装数量：各1套

- 基本功能：

分析仪器具有以下的基本功能：

- 仪器异常报警；

- 电源故障、系统故障、系统状态信号输出；

- 数据存储和处理；

- 定时自动校准(包括零度和跨度校准)；

- 能在线手动和自动标定；

- 自动反吹；

- 符合国际标准的数值信号接口(信号输出：4-20mADC、无源接点、带有数据通讯接口如RS485等)；

- 温压流采用一体化变送器安装、尽量减少开孔数量。

# 4 技术条件

投标方提供的设备是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。本章所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，将按较高标准执行。

# 4.1系统使用要求

供电电压：AC220V±20%，频率50±1Hz。

环境温度：-30-60℃（预处理机柜安装在监测房内，室内温度为5-40℃）

湿度：≤90%

烟气温度：≤300℃

所有设备的用电量（kVA）：＜10kVA（每套）

# 4.2 系统主要部件技术指标

废气：

| 性能和设计数据 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1、SO2、NOX、O2分析仪(岛津、西克麦哈克、赛默飞世尔、罗斯蒙特） |
| —量程 | mg/m3 | SO2：0~400mg/m3（量程可根据具体需要设置） NOx：0~400mg/m3（量程可根据具体需要设置） O2：0-25vol%（量程可根据具体需要设置） |
| —功能 | 液晶显示，可自诊断报警、自动测量和自动校准 |
| 2、粉尘仪(岛津、西克麦哈克、赛默飞世尔、Synspec、NEO、杜拉革、罗斯蒙特） |
| —量程 | mg/Nm3 | 测量范围：0～20mg/m3 |
| 3、温压流一体化测量仪 |
| 3.1 烟气温度测量仪 |
| —量程 | ℃ | 0～300 |
| 3.2 烟气压力测量仪 |
| —量程 | kPa | -5～5 |
| 3.3烟气流速测量仪 |
| —量程范围 | m/s | 0～40 |
| 3.4 湿度测量仪 |
| —量程 | %RH | 0-40 |
| 4、取样探头及管路阀、采样气处理系统、基准气处理系统、标准气、反吹扫处理系统各1套，并满足废气检测的技术要求 |
| 5、数据采集传输仪（耐德） |
| 检测数据需准确传递到环保局 |
| 6、传输光纤及相应设备1套 |

废水：

| 性能和设计数据 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1、COD在线分析仪 |
| —量程 | mg/L | 0~200mg/L（量程可根据具体需要设置） |
| 2、氨氮在线分析仪 |
| —量程 | mg/L | 0～30mg/L（量程可根据具体需要设置） |
| 3、pH计 |
| —量程 |  | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 4、超声波明渠流量计1套，并满足废水检测的技术要求 |
| 5、数据采集传输仪（耐德） |
| 检测数据需准确传递到环保局 |
| 6、传输光纤及相应设备1套 |

注：废气连续监测系统具备对仪器进行自动、手动零点校准和全幅校准装置。

(1) 投标人遵守的规范和标准

投标人应详细列出其设计、制造和试验所依据的标准和规范。

(2) 设备质量保证体系及措施

投标人至少提供下列质量保证文件：

A、通过国际ISO14001环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证；

B、烟气排放连续监测系统、COD在线分析仪、氨氮在线分析仪应具有环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书和制造计量器具许可证；

C、主要配套件（分析仪器、采样探头、数据处理器、传输设备、校准气体等）的生产厂家及产地说明；

D、主要备品备件的更换周期、更换费用、设备运行费用及维护成本；

E、行业业绩

主要配套件生产厂家有关质量保证证明文件。

# 4.3安装调试要求

中标人派出合格的工程师到项目所在地点指导安装人员进行安装和试运行.

# 4.4 就地设备安装

就地安装的控制和监视设备能适应就地环境，并提供防尘防水保护措施及防止安装时的机械碰撞。所有放置在室外或没有空调设备区域的控制柜仪表和仪表管都必须配备控制温度的加热器件。控制箱、端子箱的端子导线选型要符合甲方的要求，布置在室外或环境条件恶劣地方的控制箱、柜，其箱体全部采用不锈钢材料。就地控制盘应能放置所有必要的就地操作设备，指示器，信号等设备。

# 5供货要求

5.1本附件规定了合同的供货范围，中标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术的经济性能符合本章有关要求。

5.2中标方提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，中标方在执行合同时补足，且不发生费用问题。

5.3中标方提供随机备品备件，并给出具体清单。

5.4中标方提供的技术资料清单见本节有关要求。

# 6 技术资料及交付进度

6.1一般要求

6.1.1  投标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

6.1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

6.1.3  投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

6.1.4  投标人提供的技术资料一般分为:配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人保证满足以上四个方面的具体要求。

6.1.5  投标人提供的所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期。

6.1.6  投标人应保证所供文件和图纸完全能满足现场安装、投入、正常运行和维护的需要。

6.1.7  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人保证及时免费提供。

6.2技术资料

投标人提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，投标人还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标人至少应提供下列手册和图纸：

a.	系统硬件手册

b.	系统操作手册

c.	系统维护手册

d.	构成系统所有部件的原理图

e.	内部布置图

f.	符合招标人要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号

g.  机柜总布置图，这些图中应标明各模件和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离

h.	安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等

i.  投标人提供在烟道上及废水总排口安装设备的全部要求，包括数量、尺寸和采样孔的位置及硬件定位的安装图等。

6.3 技术资料清单及交付进度

投标人应向招标人提供技术资料清单及交付进度。

进度表所列的技术文件内容和交付进度，不能免除投标人按照合同规定的投标人设计范围和供货范围提供满足本工程进度要求的技术文件和图纸的责任。所有资料向业主提交3份，所有资料同时提供1套电子版本，图纸采用AutoCAD R14或AutoCAD格式，文字用WORD格式。

资料和图纸的修改必须做明确的标记。

# 7 检验和性能验收试验

7.1 概述

7.1.1  本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备进行检验和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合标书中规定的技术要求。

7.1.2  投标人在合同生效后2个月内，向招标人提供与本合同设备有关的检验、性能验收试验标准。有关标准详见本协议中“2 引用的规范和标准”。

7.2 性能验收试验

7.2.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合招标书中的技术要求。

7.2.2  性能验收试验的地点为招标人施工现场。

7.2.3  性能试验的时间：设备性能验收试验在系统试运行阶段完成。

7.2.4  性能验收试验由招标人主持，投标人派人参加，并由第三方监测机构负责比对。试验大纲由投标人提供，试验内容和要求按照本协议中“2 引用的规范和标准”要求执行。

7.2.5在调试、试验、检查过程中，如发现任何不符合本协议要求的硬件或软件问题，投标人都必须及时处理、更换。由此而引起的任何费用都由投标人承担。

7.2.6 验收结果经招标人、投标人双方确认后形成书面报告。

# 8 技术培训

8.1对招标人的设计、施工、运行和维修人员的培训，是系统成功起动和运行的基础。

8.2投标人有经验的专家应采用现代化的培训手段安排培训课程。

8.3每位教员均应具备正规课堂讲学的经验。教员应负责教会学员掌握培训课程的内容，提供如何使用技术资料的指导，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

# 9 质保期

9.1 设备的质保期要求一年，通过终验收后由双方签字认可。

9.2 在质保期内，投标人保证及时免费更换或修理任何并非招标人人员非正常操作而导致的缺陷或故障。

10 付款方式

合同签订后十日内，预付合同款的30%（银行承兑汇票）；设备到达招标方现场，按照合同签订的设备清单预验收无误，双方签字后，支付合同款30%（银行承兑汇票）；终验收合格且中标方开出16%的增值税专用发票后十日内，支付合同款的30%（银行承兑汇票）；质保期到且设备正常运行，支付质保金10%（银行承兑汇票）。

# 11 投标人需要说明的其它内容

由投标人提供。

# 第三章   开标、评标、定标

一、开标

1、开标地点： 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司党群纪审人力部

2、开标时间：2019年1月3日14:00（北京时间）

3、检查密封情况：开标时，由重庆卡福汽车制动转向系统有限公司纪委人员检查投标文件的密封情况，并由评标小组人员签字确认。

二、评标小组

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司将根据本项目的特点组建评标小组，其成员由有关方面的专家等五人以上单数组成，评标小组负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定中标人。

三、评标小组审查投标文件的响应性

1、开标后，评标小组将组织审查投标文件是否完整；是否按规定报价；报价是否有计算错误；投标文件是否已按招标文件的要求签署。

2、评标小组经审查投标人提供的投标文件，如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

3、评标小组将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标小组判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4、评标小组将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

5、评标小组允许投标人修改投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改和补充的内容不能改变投标文件的实质性内容，投标人修改和补充的内容以书面承诺材料为准。

6、投标文件对招标文件构成偏离的，应单独注明。

四、评标小组进行询标及投标人对投标文件的澄清

1、开标后，评标小组将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对投标文件中的问题向投标人进行询问。

2、询标是评标中的重要环节，投标人的法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标。

3、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件中含义不明确的内容，投标人有义务进行答疑和澄清，但澄清或说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

4、投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

五、评标原则

“公平、公正、竞争、择优”为本次评标的基本原则，评标小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

1、客观性原则：评标小组将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标小组对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2、统一性原则：评标小组将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

3、独立性原则：评标工作在评标小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4、保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对投标人的商业秘密严格保密。

5、综合性原则：评标小组将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

六、评标

（一）评标原则。评标小组本着“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

（二）评标标准。本项目评标办法采用综合评分法，按百分制进行评分（按四舍五入取百分位两位小数）。根据项目特点和技术要求，具体分项分值及评定标准如下:

评分表

| 类别 | 满分分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 综合因素（70分） | 企业综合实力 （满分6分） | 1、投标人商业信誉： 连续三年获得AAA级银行资信等级证书（2分）。 2、投标人管理体系：投标人具备下列管理体系认证证书，： ISO9001 质量管理体系认证资质证书（1分）； ISO14001环境体系认证资质证书（1分）； GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书（1分）； ISO27001信息安全管理体系认证证书（1分）。 |
|  | 投标方注册资金 （满分5分） | 投标方注册资金在10000万以上的（5分），10000－5000万的（3分），5000－1000万的（1分），1000万以下的（0分）。 |
|  | 业绩情况 （满分15分） | 投标人同类产品上一年度在国内的销售业绩，每个（1分），最高（15分），以合同复印件加盖投标人鲜章为准。 |
|  | 付款方式 (满分4分) | 满足招标文件付款方式的（3分），优于招标文件付款方式的加（1分），最高（4分）。不满足按废标处理。 |
|  | 投标产品响应情况 （满分5分） | 各项技术指标满足招标文件的要求的得5分。不满足的按废标处理。 |
|  | 环境服务认证证书（满分6分） | 1、投标人具有中环协颁发的自动监控系统（气）运行服务能力一级证书（3分），二级证书（2分），三级证书（1分）（提供相应证书的复印件盖投标人鲜章）； 2、投标人具有中环协颁发的自动监控系统（水）运行服务能力一级证书（3分），二级证书（2分），三级证书（1分）（提供相应证书的复印件盖投标人鲜章）。 |
|  | 投标产品认证资质（满分12分） | 所投标的烟气排放连续监测系统（包含颗粒物、SO2、NOx、O2、温度、湿度、流速）、COD在线分析仪、氨氮在线分析仪获得国家环保部检测报告、环境保护产品认证证书、计量器具型式批准证书和制造计量器具许可证的，每项（1分），最高（12分）。 |
|  | 售后服务 （满分10分） | 售后服务团队强大。技术人员中具有高级职称的每人（1分），具有中级职称的每人（0.5分），最高（10分）。注：提供技术资格证书复印件和公司证明，加盖投标人鲜章。 |
|  | 供货期 (满分7分) | 本项目必须在2019年1月31日前完成设备安装及与环保局联网工作，满足的（3分），每提前3天加（2分），最高（4分）。不满足按废标处理。 |
| 价格因素（30分） | 报价 | 有效投标报价算术平均值为基准价，（投标报价=基准价，得30分），每比基准价低一个百分点扣（0.2分），每比基准价高一个百分点扣（0.2分），最低得（0分）。 |

# 第四章    附   件

附件一

投   标   函

致：

经研究，我们决定参加                     项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本两份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、保质、保量提供设备。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有综合选择中标人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人代表姓名、职务：

投标人单位全称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

附件二

法定代表人授权委托书

致：

（投标人名称）法定代表人         授权我公司

（职务）                    （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次                               项目（项目名称）招标活动的一切事宜。

特此授权。

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

法定代表人授权人签字：

年    月    日

附件三

价格文件

投标人名称（盖章）：                投标人授权代表签字：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 含税价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日