重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（CAFF）

招 标 文 件

招 标 编 号：

招标项目名称：拉杆总成

编制:

校核:

批准:

招标人：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

二0一九年二月

目   录

1、投标邀请	3

2、招标要求（商务部分）	4

3、投标方资格	4

4、投标要求	5

5、投标报价要求	7

6、开标和评标	7

7、授予合同	9

8、签约后提供的资料	10

9、其它要求 	11

1、投标邀请招标范围：本招标项目包含拉杆总成的设计、制造、运输、卸货、就位、安装调试、培训、交验、备品备件、专用工具、税费、现场技术服务、技术资料和图纸、质量保证和售后服务等。凡招标文件中未提及的，但属于招标项目所必须的组成部分，也属供货范围。

1.1 招标内容：拉杆总成招装配线采购项目。

1.2 招标文件发售时间、地点：于2019年3月1日 至2019年3月5日12：00止，每日上午 9 ：00至12：00，下午14：00至17 ：00（北京时间，下同）,出示委托代理人身份证、营业执照等复印件,同时提交单位介绍信、法人授权委托书及加盖公章(鲜章)的委托代理人身份证、营业执照复印件到重庆卡福公司综合管理部(重庆卡福公司办公大楼四楼)报名，签订保密协议后购买标书及领取相关的技术文件。标书价格人民币500元/份，交重庆卡福公司财务部。

1.4 集中答疑时间：2019年3月4日上午10：00至12：00，地点：公司办公大楼三楼会议室

1.5 投标截止时间：2019年3月7日9：00（北京时间）。

1.6 投标地点：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号，重庆卡福公司纪检审计风控部办公室。

1.7 开标时间：2019年3月7日。

1.8 开标地点：重庆卡福公司办公地点内。

1.9 联系方式：

技术商讨联系人：

CAFF公司技术中心：     陈世川  吴国东

电话：023-89053708      传真： 023-89053637

e-mail： caffcyc@163.com

商务洽谈联系人：

CAFF综合管理部：李金成 王强

电话： 023-89053637   89053888     传真： 023-89053689

2、招标要求（商务部分）

2.1 交货施工地点：重庆卡福公司内指定地点。

2.2付款方式和条件：合同生效后预付30％（承担汇票），标的物在卖方预验收合格后付30％（承担汇票），安装调试全面完工交付试生产三个月无异常、且终验收合格并开出符合国税（17%）的增值税发票后付 30％（承担汇票），剩余10％（承担汇票）作质保金，质保期满且不存在质量问题一次付清。

2.3 质量保证及服务：

*2.3.1 设备的质量保证期为终验收合格、双方签字之日起12个月。

*2.3.2 重要部件的质量保证期为终验收合格、双方签字之日起18个月（见招标文件<技术部分>）。若质保期更长，达24个月或以上的，评标时可考虑按该项次上限打分。

*2.4 卖方在国内应建有备件库。质量保证期内，接到用户故障信息后，当天响应，在需要的情况下24小时内到达用户现场，并在72小时内排除故障（不可抗拒因素除外），产生的费用全部由卖方承担（买方责任除外）；质量保证期外，卖方接到故障通知后应在48小时内为用户提供服务。

*2.5 完工期为：自技术协议签订之日起80天内交付。

2.6 违约赔偿：

2.6.1 除不可抗力外，由于卖方自身原因造成完工期延后，违约金按照合同总价5‰/天的标准扣除，

2.6.2 卖方未按合同规定向买方提供现场服务，违约金按照合同总价1‰/天的标准扣除，直到提供现场服务时为止。

2.6.3 质保期内，设备质量经有资质的第三方机构鉴定不符合质量要求，由卖方承担全部责任和费用，由此给买方造成的损失全部由卖方承担。

2.6.4卖方签订合同后，不履行合同义务或单方面终止合同，卖方需支付合同总价20%的违约金,同时全额退还买方的预付款。

2.6.5 卖方违约产生的违约金从应付货款中扣除，卖方支付违约金并不解除其继续提供货物和服务的义务。若卖方支付违约金不能完全由应付货款支付的，买方保留其它方法追讨的权利。

3、投标方资格

*3.1、只接受生产制造企业的投标；

3.2、投标人必须具备独立法人资格，并具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件（或三证合一的营业执照）。

3.3、注册资金不少于人民币100万元整。

3.4、投标人具有有效的不低于ISO9001质量管理体系认证证书。

3.5、两个以上投标人的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

注：提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件（或三证合一的营业执照）、质量管理体系认证证书和供货合同等复印件须加盖投标人公章，并保证复印件与原件一致。

*3.6、投标单位需在投标文件上承诺不得在设备上私自设定任何密码。

4、投标要求

4.1 投标人投标前需交纳投标保证金，保证金5000.00元，标书费500元。投标保证金以电汇方式(不接受现金)交到重庆卡福公司财务部，综合管理部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人投标文件。未中标单位的投标保证金在开标后提供汇款信息后无息退还，中标单位的投标保证金在技术方案评审后提供汇款信息无息退还，以转帐支票或电汇方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；投标后，评标结果出来前撤标的不退还保证金；中标单位自动放弃中标权或者在接中标通知书后五个工作日内不签订合同的不退还保证金。

账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

开户银行：中行金渝大道支行（两江支行）

账号： 1130 1253 1569

4.2 投标文件要求

4.2.1 投标文件包括技术标、商务标、价格标三部分，三部分分开密封并在封口处盖骑缝公章。技术标和商务标各三份、价格标一份，每份均有授权代表签字并盖有投标单位公章。标书封面上标明“正本”、“副本”字样。各部分标书只有一份正本，其余为副本。当出现正本与副本内容不一致，以正本为准。

4.2.2 所有标书装在一个外层信封或包装中并在封口处加盖投标单位公章。内外层封套均应清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；注明“招标文件”中指明的招标货物的名称和标书编号； 注明“在开标之前不得启封”的字样； 注明投标单位名称、地址、联系人和联系电话。

4.2.3 投标方在投标文件中应提供但不局限于下述资料：

4.2.3.1 技术标包含的资料：

● 主要零部件配置清单，包括所有进口件、分包部件的名称、产地、品牌（不含价格）；

● 如果投标设备涉及的技术专利不是自己拥有的，必须提供技术专利拥有者出具的授权函，因投标方引起的知识产权纠纷由投标方自行负责；

● 详细的从合同签订到该项目具备使用条件的分阶段进度计划；

● 详细的工艺方案（包含每工序时间、达到的纲领、定位夹紧点的位置、易装错产品防错方式及其它必须技术资料）；

● 制造设备质量承诺书、服务承诺书、使用寿命承诺书、日产出合格产品数量承诺等，并作为终验收依据；

● 招标文件（技术要求部分）要求投标方应提供的其它技术文件。

4.2.3.2 商务标包含的资料：

● 营业执照（复印件）；

● 法人代表身份证（复印件）；

● 法人授权委托书（原件）；

● 委托代理人身份证（复印件）；

● 投标方基本情况一览表（格式见附表一）；

● 生产许可证、安装许可证（复印件，实行生产许可证制度的部件需出具）；

● 投标企业获得客户提供的荣誉证明或证书（复印件）；

● 有效的不低于ISO9001质量体系认证证书（复印件）；

● 主要零部件配置清单，包括所有进口件、分包部件的名称、产地、品牌（不含价格）；

● 投标方近三年同类设备设计、制造业绩及运行情况（须包含用户反馈的意见及达到的精度）；

● 负责管理本项目的相关设计、安装、调试及售后服务人员名单，注明职务、职称和简单履历及联系方式；

● 加盖投标人公章的最近三年第三方机构审计出具的年度财务报表。

4.2.3.3 价格标包含的资料：

● 开标一览表（格式见附表二）；

● 分项报价表（格式见附表三）；

● 随机备件、易损易耗件及专用工具清单及价格（格式见附表四）。

5、投标报价要求

5.1 投标价货币类别：人民币。

5.2 投标报价为：标的物到项目施工现场、安装、调试、验收合格价格（包括所有设备、材料和上述各个环节中发生的相关费用）。投标报价需包含设备项目各设备分项报价及设备布局设计费用。

5.3 相关费用包括但不局限于以下费用：设计费、附件费、备件费、包装费、运费、装卸费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、安装费、调试费、检验、验收费、风险费、过程伴随服务、吊装、第三方质检部门检测费、保险费、16%的增值税及其他税费和招标代理服务费等为完成本招标项目的所有费用。投标方统计漏报、漏项，招标人均不予补偿。

5.4 税和关税：进口元器件的关税由卖方自行消化，买方不负责关税。卖方的税费由卖方自行负责。

6、开标和评标

6.1 投标文件的初审：包括投标文件密封、盖章等情况是否符合要求，有效签署、有效期、投标保证金的金额及有效期，资格证明文件等是否齐备，是否有重大偏差的情形等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。

6.2 开标和评标顺序：

先开商务标，商务标符合条件的再开技术标，技术标符合条件的最后再开价格标。

6.3 投标文件与招标文件中的条款有偏离时的评审办法：

6.3.1 招标文件（技术、商务两部分）中标注“*”号的条款投标方必须满足，任何一条“*”号条款不满足招标方的要求将导致废标。

6.3.2 有下列情形之一的，其投标为废标：

6.3.2.1 评标组发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

6.3.2.2 技术标、商务标中含有设备及其部件价格、设计费用价格的。

6.3.2.3 评标组发现投标方的报价明显低于成本价，可能导致降低设备性能、质量和使用寿命的，应当要求该投标方作出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标组认定该投标方以低于成本报价竞标的。

6.3.2.4 投标方资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

6.3.2.5 投标方投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

6.3.2.6 在投标文件中有对同一投标方案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的。

6.3.2.7 投标方的投标出现重大偏差情形之一的。

6.3.3 下列情况之一者属于重大偏差：

6.3.3.1 未按照招标文件要求提供有效的投标保证金。

6.3.3.2 没有按照招标文件要求由投标方授权代表签字、加盖公章；

6.3.3.3 投标文件记载的招标项目完成期限不满足招标文件要求；

6.3.3.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

6.3.3.5 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

6.3.3.6 投标附有招标人不能接受的条件。

6.3.4评分细则

本项目评标采用综合评估法，具体的评标细则如下：

2.3、评分标准

本项目评标采用综合评估法，具体的评标细则如下：

总分100分，其中：技术质量45分；投标总价40分；商务部分15分

2.3.1、投标总价分计算方法 (共40分)

（1） 评标基准价及分值

经评标委员会评审，取所有有效投标人的投标报价的算术平均值（当有效投标人≥5家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均，当有效投标人＜5家时，不需要去掉最高分和最低分）为评标基准价，评标基准价分值设置为：35分。

（2） 各投标方投标价格分的计算方法

各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%扣0.5分；每低于评标基准价1%加0.5分。加分项不超过5分，减分项不超过5。

6.3.4.3商务评价因素（共10分）

投标方可以提出优于招标文件要求的商务条款。

● 付款方式                                                  1分

● 交货期  90天 1分，80天2分，70天3分                    3分

● 质保期  12个月1分，18个月2分，24个月3分               3分

● 同类设备设计、制造业绩及运行情况（应提供用户反馈的意见）以合同为准，每一项1分，最高加3分。                                           3分

● 风险评估及措施（包含售后反应速度、风险评估承诺书）         3分

● 各类认证情况。                                              2分

评标组成员采取记名制独立评分，取去掉最高、最低评分后所有评分的算术平均值计入总分中。评分结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

7、授予合同

7.1 合格中标方的条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，综合得分最高。

7.2 合同授予标准：

7.2.1评标组向公司推荐综合得分排序前三名的投标方作为中标候选人，确定综合得分第一名的中标候选人为中标方。若投标方的最高综合得分相同时，以报价较低的优先；报价相同时，以技术质量得分较高的优先。

7.2.2 评标结果在重庆卡福公司网站上公示，网址：www.cqcaff.com，公示期为三个工作日，如投标方对评标结果有异议，可向重庆卡福公司上级主管单位—重庆机电股份有限公司提出。

7.2.3 招标单位对中标单位以书面形式进行通知。中标方应在接到中标通知书五个工作日内，与公司签订合同及相关协议书。如中标方未能在规定的期限内签订合同及相关协议书，将被取消中标资格，合同将授予得分排名第二的中标候选人，以此类推。

7.3 履约保函

中标方在签定合同时需提供合同总金额10%的所在开户银行出具的履约保函，保函有效期至合同签订日后八个月，手续费由中标方承担，中标方确实无法开具履约保函，预付款由30%改为预付20%，终验收款由30%改为40%。

8、签约后所提供的资料

8.1 投标方在中标并同招标人签订合约后，应根据招标人的设备条件，在1个月内结合全套设备配置要求，提供与现场施工相匹配的下述资料和相应的电子文档：

● 系统原理图、布局图、线路图、接线图（如需要）；

● 设备布置总图、单体设备安装图及部件图、流体系统原理图、易损件制造图（非标零件）、设备各部件荷载数据；

● 设计图、装配图、尺寸剖面图；

● 安全设施说明。

8.2 所有标准件（机械和电气）均需提供出厂合格证、质保书、制造许可证；按招标文件（技术要求部分）要求的主要零部件的材料质量证明书、使用寿命。

8.3 中标方在培训期内应向招标人免费提供所有培训资料。

8.4 设备交货前1个月，中标方需提交操作与维修手册，使招标人及有关人员能事前熟悉组成设备的设备和系统，手册内包括竣工图、控制程序、操作和维修程序。每一手册应基本包括不少于以下的资料：

● 组成设备的所有设备名称、规格及详细的中文版的操作、使用、维护、保养说明文件及质量保证书；

● 系统和主要部件常见故障说明，包括配件及装配图，一般事故说明。说明书需包括后备材料表、操作及使用手册；

● 建议的定期保养周期及项目；

● 建议的紧急安全程序；

● 紧急维修中心的电话、地址及负责人的联系方式。

8.5 中标方必须提供进口部件中报海关及办理进口商检及通关手续的相关资料。

8.6 中标方在设备调试期间的所有报告提交招标人叁份。

8.7 提供所中标的设备文字说明（中文）和图纸，光盘。

8.8 提供资料数量

除招标方在招标文件中明确要求数目的资料，中标方认为需要的其它与招标方有关的资料都应提交给招标方，所有资料必须装订成册，提交数量不得少于叁份。

9、其他要求

9.1 投标人必须对招标单位提供的技术资料保密，不得转让给第三方，否则将追究泄密者的法律责任。

9.2 凡来招标单位现场洽谈请先预约时间。

9.3 本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com

附表一、

投标方基本情况一览表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 代理人及电话 |  |
| 企业简介 | (可附页) | 优势特长 |  |
| 单位 概况 | 职工人数 |  | 生产工人 |  | 去年主要 经济指标 | 工业总产值 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 自有资金 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 |  | 银行贷款 |  |  | 实现利润 |  |
|  |  | 净值 |  |  |  |  |  |  |

附表二、

开标一览表

招标编号：

投标方名称：

单位：人民币/含税

| 项目 | 序号 | 单元名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备交钥匙项目报价 | 1 | 设计费 |  |  |  |  |
|  | 2 | 制造费 |  |  |  |  |
|  | 3 | 运输及装卸 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装调试 |  |  |  |  |
|  | 5 | 培训及售后服务 |  |  |  |  |
|  | 6 | 税费（16%） |  |  |  |  |
|  | 7 | 利润 |  |  |  |  |
|  | 8 | 保险费 |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |
| 合计 价格 |  |  |  |  |  |  |
| 交付期 |  |
| 付款方式 |  |
| 是否提供履约保函 |  |
| 优惠条款 |  |
| 设备不加密码承诺 |  |

附表三

开标一览表

| 项目 | 响应程度（满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |
| 交货期 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 售后方式 |  |  |
| 其它 |  |  |

附表四、

分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 设备/零部件 名称 | 原产地及厂商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①分项报价中的单价为投标方的设备出厂价；

②投标方选用的元器件，应为国内外知名品牌；

③招标要求的进口元器件必须按规定采用、填报；

④表中应分项列明设备各部件及部件总成制造厂家的分项报价。

投标方：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日期：   年   月   日

附表五、

随机备件、易损易耗件及专用工具清单

单位：人民币

| 序号 | 设备 名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①. 本表所列为投标设备1年内所需的备品备件及专用工具，计入投标总价。

②. 本表仅提供表格形式，投标方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标方：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日期：   年   月   日