编号：2019-11-30

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

车铣拉杆数控机床招标书

二0一九年十一月三十日

一、招标项目基本信息（技术部分）

1、招标单位：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司。

2、招标项目：车铣拉杆数控机床

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车铣拉杆数控机床 |  | 台 | 4 | 1、设备应具备支持自动化通讯连线所必须的硬件及软件。 2、设备应具有一次装夹后，完成车削拉杆端面及内螺纹、铣削拉杆锁紧槽及R的功能。 |

3、招标范围：本项目为交钥匙工程。包含车铣拉杆数控机床及夹具、刀具的设计、制造、运输、就位（卸货、就位由招标方负责）、安装调试、培训、交验、质量保证和售后服务等。

4、招标方式：公司内部招标。

5、招标地址：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号。

6、投标截止日期：2019年12月9日。

二、投标人需知

1、投标人资格

1.1投标人须具备独立法人资格，并具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

1.2投标人须具有该设备(投标设备)的生产许可证(实行生产许可证制度的设备)、安装许可证(实行安装许可证制度的设备)、配套机电产品的“CCC”证书(实行“CCC”认证的设备)。

1.3投标人具有有效的不低于ISO9001质量管理体系认证证书。

1.4投标人须提供近三年类似招标设备供货业绩。

注：提供的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件（或三证合一的营业执照）、质量管理体系认证证书和供货合同等复印件须加盖投标人公章，并保证复印件与原件一致。

2、设备技术质量要求

2.1该项目设备的设计、制造必须符合国家或行业最新相关规范和标准，并满足本招标协议的要求。

2.2投标方需本着以不损害产品质量又可减少招标方采购成本，提高设备及工装的质量、安全系数以及有利于维修为原则，保证从功能性、互换性、易维护性等前提出发，进行设备方案设计及布局规划。

3、加工工件概况：

（1）杆身直径D：50-52mm；

（2）杆身长度L：500-1600mm；

（3）杆身壁厚δ：6-10mm；

（4）螺纹加工区域直径D1：40-52mm；

（5）螺纹规格M：M30-M38；螺纹长度L1：80-95mm；

（6）内孔加工余量单边3-4mm；

（7）杆身重量：3-15Kg；

（8）锁紧槽宽：4-6mm；

4、设备主要技术参数：

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大回转直径 | 400mm |  |
| 2 | 最大加工长度 | 450mm |  |
| 3 | 主轴通孔直径 | ￠75mm | 拉管通孔￠60mm |
| 4 | 主轴转速 | 100-1500转/min | 无极变速 |
| 5 | X向行程 | 350mm |  |
| 6 | Z向行程 | 500mm |  |
| 7 | Y向行程 | 150mm |  |
| 8 | 刀塔 | 八工位伺服刀塔 | 80中心高 |
| 9 | 尾座 | 无 |  |
| 10 | 工作台进给速度 | X:8000mm Z:12000mm Y:6000mm |  |
| 11 | 最大夹持工件长度 | 1000mm-2000mm |  |
| 12 | 最大夹持工件直径 | ￠30mm-￠60mm |  |
| 13 | 主轴电机功率 | 11KW伺服 |  |
| 14 | 切削冷却系统电机 | 250W |  |
| 15 | 伺服数控电机 | X=7.7m.n\Z=10m.n \Y=7.7m.n |  |
| 16 | 动力头主轴接口形式 | BT40（最高转速1500转/min） |  |
| 17 | 动力头电机功率 | 5.5KW伺服(六级) | 皮带比1：2 |
| 18 | 切削油需要量 | 50 升 |  |
| 19 | 机床总重 | 投标提供 |  |
| 20 | 主机占地(长×宽×高) | 投标提供 |  |
| 21 | 机床色彩 | 投标提供 |  |

5、设备主要配置要求

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 参数 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机身 | 专用机床 | 1台 | 铸件床身 |  |
| 2 | 数控系统 | KND1000TF1 | 1套 | 四轴系统 | 北京KND |
| 3 | 丝杆电机 |  | 3台 | KND全套 | 北京KND |
| 4 | X、Z、Y向丝杆 | X向：3206 Z=5010 Y向：3206 | 3根 | X向直径：32；Z向直径50 Y向直径32 | 江苏启尖 （丝杆中置） |
| 5 | 导轨跨距 | Z向≥600mm X向≥350mm Y向≥300mm |  | Z硬轨淬火 X硬轨淬火 Y轴为35滚柱线轨 | 银泰或上银 |
| 6 | 液压站 | 贰组半 | 1台 | 连在机床上 | 国内一线品牌 |
| 7 | 轴承 | 7024/NN3020K | 2套 |  | 德国 |
| 8 | 液压中心架 | PK11120X20A | 1套 | 夹紧范围：20-120 | 烟台 |
| 9 | 刀塔 | 金刚心-80 | 1台 |  | 台湾 |
| 10 | 主轴电机 | 11KW伺服 | 1件 |  | 阿尔法 |
| 11 | 液压卡盘 | 科普特十寸中空 | 1件 |  | 常州 |
| 12 | 液压油缸 | 科普特十寸中空 | 1件 |  | 常州 |
| 13 | 工 作 灯 |  | 1件 |  | 乐清 |
| 14 | 水泵 | 250W | 1件 | 主轴上两条出水管，刀塔带内出水 | 国内一线品牌 |
| 15 | 润滑装置 | 自动润滑泵 | 1台 |  | 丽水超润 |
| 16 | 电器组件 |  | 1套 |  | 施耐德 |
| 17 | 按纽 |  | 1套 |  | 施耐德 |
| 18 | 自动排屑器及接屑车，或接屑盘。 |  | 1套 |  |  |
| 19 | 电器柜400W制冷空调 |  | 1套 |  | 国内一线品牌 |

6、设备整机制造水平

（1）提供设备制造所采用的国家标准和企业出厂检验标准。

（2）设备制造、装配所采用的主要工艺装备、检测装备、测试装备明细清单，内容包含名称、型号、生产厂家、产地、精度等级等，整机正常运行时噪声值。

（3）免费提供专用工具、备品备件的数量及价值。

（4）其它投标需要阐明的技术质量情况。

7、设备使用环境要求

（1）供电电源：三相，380V/50HZ，电源波动±10%。

（2）气源: 0.4-0.6 Mpa。

（3）设备噪声：≤85dB。

（4）使用环境温度：-5℃—45℃。

（5）环境湿度：≤80%。

（6）其他要求（如防辐射、防电磁干扰、防尘等要求）。

8、提供设备关键元器件明细（含名称、规格型号、制造商、产地、精度等级）。

9、提供设备主要外购件明细（含名称、规格型号、制造商、产地、精度等级）。

10、备品备件、易损件、专用工具要求

10.1提供设备终验收合格后运行一年所需的备品备件，按附表3列出详细清单。

10.2按附表3列出设备易损件详细清单。

10.3按附表3列出设备专用工具（含免费提供）详细清单。

11、随机提供的技术文件

11.1机床使用说明书，内容含设备操作规程、机械结构图、电气原理图、线路图、接线图、气液压原理图。纸质版各2份，电子版各1份。

11.2维修、维护及保养手册，内容含日常点检、润滑、清洁、维护项目及点检、润滑、清洁、维护周期等。纸质版各2份，电子版各1份。

11.3夹具图纸电子版1份、纸质版2份。

11.4系统操作说明书。

11.5设备出厂检测标准、检测记录。

11.6装箱单，合格证明书。

11.7免费提供的易损件、专用工具及备品备件清单。

11.8易损件图纸1套。

12、包装、运输要求

12.1设备包装应防潮、防撞、防雨。

12.2设备由投标方负责运输到招标方场地。

12.3因包装和运输不当导致的设备损坏由投标方负责。

13、安装调试要求

13.1合同签定后，中标方在发货前30个工作日内向招标方提供土建资料，设备平面布置图（含水、电、气布置）。

13.2设备到达招标方场地一周内，中标方应完成设备安装调试，安装调试所需的技术文件、资料，专用工具、特殊材料、安装人员等均由中标方自行负责并对安装调试的结果及安全负责。

13.3招标方负责准备好设备安装环境，如电力需求、电源稳压、水平地基等设备使用环境。

14、设备验收

14.1设备预验收。设备预验收在中标方工厂进行，招标方在收到中标方书面通知后7日内须派出验收人员前往中标方生产现场进行设备的预验收和培训。如招标方委托中标方预验收时，中标方应对预验收的结果负责，预验收主要内容：

a) 对设备配置、关键部件进行核实验收。

b) 按技术协议要求对设备主要精度、技术参数进行逐项检查，并对全部电器、机械装置进行负荷测试。

c) 当预验收合格后，双方授权代表签署《预验收报告》，招标方同意发货；当预验收不合格时，双方制定《预验收不合格项整改计划》，中标方按整改计划的要求完成整改，整改效果经招标方确认全部合格后，视为预验收合格，招标方同意发货。

14.2设备终验收。设备终验收在招标方工厂进行，全部满足下列条件视为终验收合格：

a) 设备调试完成后，连续批量生产三十个工作日，设备无异常、无故障。设备故障报警累计不超过4次；设备故障停机时间累计不超过4小时。

b) 设备的各项技术质量要求、技术参数、配置、随机备品备件、附件、技术文件等满足技术协议要求。

c) 中标方不得以任何理由在设备控制系统中设置招标方不知道的密码，用于控制设备正常使用。若因设置密码影响招标方正常使用该设备，招标方将按照相关法律起诉中标方违约，并由中标方承担由此给招标方造成的一切经济损失以及相关的诉讼费、律师费等相关费用。

15、质保期、售后服务

15.1质保期：终验收合格、双方签字之日起整机保修期1年。

15.2设备保修期内免费维修更换损坏的配件，有关费用由中标方承担。

15.3设备实行终身维修服务, 保修期外的有关费用由中标方收取成本费。

15.4设备故障响应时间：设备故障响应时间：2小时内电话响应，如不需更换部件，市内中标方6小时到达招标方现场进行解决，市外中标方24小时到达招标方现场进行解决；如需更换部件，应在48小时内排除故障。质保期内中标方免费更换部件，质保期外所有部件中标方均按成本价提供。

16、技术培训

中标方需保证招标方操作人员能正确较熟练调试、操作设备，维修人员能够基本熟悉系统，掌握设备维修及保养，能处理常见故障，技术人员基本掌握编程、设备参数设置。其具体培训内容包括但不限于下述内容：

16.1设备性能、机械部分解说，控制面板及其操作讲解。

16.2程序教学，设备实际安全操作及正确的使用方法。

16.3设备日常维护保养，常见故障检测和排除方法。

16.4设备使用中的注意事项。

16.5其它有关技术问题。

三、设备技术质量评分标准(共50分)

1、满足招标设备技术质量要求的程度（6-10分）。

满足设备用途、工艺要求、主要技术参数要求（3分）、配置优于招标书要求（0-1分）、设备技术要求（0-1分）、主要精度指标优于招标书要求（1-2分）、制造标准（0-1分）、设备关键元器件明细（0-1分）、投标人主要外购件明细等的技术质量偏离程度（0-1分）。

2、设备功能的先进性、可靠性、稳定性、经济性（6-11分）。

先进性——设备采用的自有专利技术；设备采用的专有技术；加工效率优势；自主开发研制的核心零部件；设备自动化程度；对操作人员技能、素质依赖程度；防错功能、报警功能（1.5-2.5分）。 可靠性——能够满足要求的加工精度；关键零部件采用的品牌和质保期承诺；设备制造、装配精度水平，产品加工质量、精度水平；设备的安全防护、保护措施承诺（1.5-2.5分）。 稳定性——设备能力指数Cmk、工序能力指数Cpk达到的水平承诺（1.5-3分）。 经济性——产品单件工艺制造成本，包含刀具费用、辅具费用、能源消耗、所需各种辅料消耗等（1.5-3分）。

3、设备结构设计合理性（4-7分）。

设备结构紧凑，满足招标设备所需全部功能要求（3-5分）；操作、维修、保养符合人机工程（1-2分）。

4、设备配置的合理性、安全性及优势特性（2-5分）

配置的合理性：满足所加工工件材料、硬度、工件外形及尺寸范围的要求；按验收零件测算的生产节拍满足班产量的要求；满足工件加工工艺和加工质量的要求；人机工程设计，减少操作者劳动强度，设备对操作人员技能、素质要求低。 配置的安全性：具有断电保护、紧急停止等安全防护功能；杜绝使用易燃、易爆的材料及零部件等。 设备配置的优势特性：设备配置优特点及优势的方面。

5、设备整机制造水平 （2-4分）

设备主要精度指标等级；设备主要配置零部件的规格、生产厂家、产地、精度等级；整机正常运行时噪声值；设备制造所采用的制造标准；同类设备的制造年限、生产能力；设备制造、装配所采用的主要工艺装备、检测装备、测试装备的名称、型号、生产厂家、产地、精度等级等。

6、原材料和配套部件情况（2-4分）

所采购的原材料生产厂家及材料规格（1-2分），外购零部件的生产厂家及规格型号等（1-2分）。

7、其它投标需要阐明的技术质量情况（1-3分）。

8、刀具质量、经济型、使用情况  （1-3分）。

9、夹具质量、设计合理性、使用情况（1-3分）。

| 编制（日期） | 审核（日期） | 会签（日期） | 技术批准（日期） | 商务批准（日期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附表3、

质保期满后备件、易损易耗件及专用工具汇总表

| 序号 | 设备名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 本表所列为投标设备质保期满后所需的备件、易损易耗件及专用工具，投标方应提供优惠供应价格。

投标人：(单位全称)(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期：     年    月    日

附件4  技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、投标人应对招标文件的技术参数或要求逐项如实填写，逐条说明所提供货物和服务对应招标文件技术要求或技术规格书的响应或偏离情况。

2、投标人不能复制招标文件的技术参数或要求作为应答内容，也不能只填写“满足”字样，对其中重要的技术参数或要求（指带“*”号的条款），应提供技术支持材料，技术支持材料以制造商公开发布的印制产品说明书或权威机构的检测报告为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：   年   月   日